# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

KOD CPV  -45. 45. 30. 00. – 7  Roboty remontowe i renowacyjne

LOKALIZACJA :  TCZÓW

INWESTOR :   GMINA TCZÓW

OPRACOWANIE :

Ewa Dobosz

MODERNIZACJA  BUDYNKU  URZĘDU GMINY  W TCZOWIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji i  wymiany pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002

  - INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sprzęt techniczny używany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. W miejscach przeprowadzenia prac stwarzających zagrożenie zdrowia i życia należy umieścić instrukcje z numerami alarmowymi telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia muszą być wyposażeni w sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagrożenie utraty zdrowia, odpowiedni do rodzaju występujących podczas pracy zagrożeń.

Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące obsługi urządzeń i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPRCYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zgodnie z przedmiarem robót .

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW.

Należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r „O badaniach i certyfikacji”

- materiały systemowe o jednakowych parametrach określonych w projekcie budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem, wilgocią wysoką temperaturą, zgodnie z instrukcją ITB 334.2002

- Styropian samo gasnący PS-FS15 frezowany  zgodnie BN-91/6363-02 i z ITB 334/2002

- siatka zbrojąca z włókna szklanego odpowiadająca wymogom PN 92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002

- tynk akrylowy – dekoracyjny

wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN, lub aprobatą techniczną, lub umieszczenia wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych lub stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Użytkowanie sprzętu powinno być z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót, winny być przez inspektora nie dopuszczone do robót. Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje Instrukcja ITB334/2002.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić PN-B-050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Podstawą do wykonywania robót jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac właściwemu organowi procedura przetargowa wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową jakość stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Termomodernizacja ścian nadziemia

5.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Demontaż podokienników zewnętrznych oraz pozostałych zewnętrznych obróbek blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.

5.1.2 45321000-3 izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić podłoże pod docieplenie.

Przygotowanie podłoża (powierzchni ścian) podlega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany oraz  odkuciu istniejących tynków.

Po wykonaniu powyższych prac powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu i pyłu.

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych-styropian 10  cm , cokół marmolit .  Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami :

- płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą klejowo - szpachlową i mocowanie  do ściany za pomocą dybli,

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wtopiona w masę klejowo-szpachlową,

- odpowiedni podkład pod zastosowany tynk,

- zewnętrzna warstwa fakturowa.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. Uziarnienia do  2,5 mm).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.

Podokienniki pozostają bez zmian i demontażu.

5.1.3 45324000-4 Tynkowanie

Ściany kondygnacji nadziemnych.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy  cienkowarstwowy gr. Uziemienia do 2,5 mm

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy-wytrzymały mechanicznie i odporny na zmienne warunki.( marmolit)

Uwaga. Kolory tynków do uzgodnienia z Zamawiającym ,zgodnie z nr podanymi na elewacji .

Wszelkie odstępstwa od uzgodnień  winny zyskać akceptację inspektora nadzoru .

45261214-7, 45261300-7- POKRYCIE DACHU

Wymagania w zakresie wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną, wykonania nowych tynków na kominach i ogniomurach, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych określają:

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych „Roboty  ogólnobudowlane MBiPMB i ITB warszawa 1977r. Wydanie II.

-    PN-70 B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.

-    PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Materiały:

-    blacha ocynkowana gr 0,50 mm

-    rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej,

-    rury spustowe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej,

-    papa perforowana,

-    papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm,

-    zaprawa cementowo - wapienna

-    gaz propan-butan

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIORU WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o  wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, wytyczne technologiczne producentów użytych systemów i materiałów budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wyniki badań odbiorowych należy uznać za pozytywne jeżeli spełniają wszelkie wymagania techniczne określone warunkami technicznymi,  dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz potwierdzonych spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego.

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie przewiduje się

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiotowe dokumenty to , opracowanie kosztorysowe, wymienione w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje techniczne producentów.