# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

KOD CPV  -45. 45. 30. 00. – 7  Roboty remontowe i renowacyjne

LOKALIZACJA :  JANÓW

INWESTOR :   GMINA TCZÓW

OPRACOWANIE :

Ewa Dobosz

TERMOMODERNIZACJA  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  JANOWIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji. i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002

  - INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sprzęt techniczny używany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. W miejscach przeprowadzenia prac stwarzających zagrożenie zdrowia i życia należy umieścić instrukcje z numerami alarmowymi telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia muszą być wyposażeni w sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagrożenie utraty zdrowia, odpowiedni do rodzaju występujących podczas pracy zagrożeń.

Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące obsługi urządzeń i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPRCYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zgodnie z przedmiarem robót .

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW.

Należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r „O badaniach i certyfikacji”

- materiały systemowe o jednakowych parametrach określonych w projekcie budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem, wilgocią wysoką temperaturą, zgodnie z instrukcją ITB 334.2002

- Styropian samo gasnący PS-FS15 frezowany  zgodnie BN-91/6363-02 i z ITB 334/2002

- siatka zbrojąca z włókna szklanego odpowiadająca wymogom PN 92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002

- tynk akrylowy – dekoracyjny

wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN, lub aprobatą techniczną, lub umieszczenia wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych lub stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Użytkowanie sprzętu powinno być z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót, winny być przez inspektora nie dopuszczone do robót. Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje Instrukcja ITB334/2002.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić PN-B-050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Podstawą do wykonywania robót jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac właściwemu organowi procedura przetargowa wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową jakość stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Termomodernizacja ścian nadziemia

5.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Demontaż podokienników zewnętrznych oraz pozostałych zewnętrznych obróbek blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.

5.1.2 45321000-3 izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić podłoże pod docieplenie.

Przygotowanie podłoża (powierzchni ścian) podlega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany oraz  odkuciu istniejących tynków.

Po wykonaniu powyższych prac powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu i pyłu.

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych-styropian 8  cm .  Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami :

- płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą klejowo - szpachlową i mocowanie  do ściany za pomocą dybli,

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wtopiona w masę klejowo-szpachlową,

- odpowiedni podkład pod zastosowany tynk,

- zewnętrzna warstwa fakturowa.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. Uziarnienia do  2,5 mm).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.

Podokienniki pozostają bez zmian i demontażu.

5.1.3 45324000-4 Tynkowanie

Ściany kondygnacji nadziemnych.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy   cienkowarstwowy gr.  Uziemienia do  2,5 mm

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy-wytrzymały mechanicznie i odporny na zmienne warunki.

Uwaga. Kolory tynków do uzgodnienia z Zamawiającym .

Wszelkie odstępstwa od uzgodnień  winny zyskać akceptację inspektora nadzoru .

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

4542114-6, , 45421125-6

Wymagania dotyczące montażu stolarki budowlanej określają:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, część 1. Roboty  ogólnobudowlane. MGPiB Warszawa 1989, wydanie IV,

-  PN-83 10085 stolarka budowlana, wymagania i badania,

-  instrukcja wbudowania okien i drzwi zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1 PR-  585 Centralny Ośrodek Badawczo- Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.

Materiały:

-    Okna jednoramowe, 2-szybowe z PCV uchylne i rozwierano -uchylno  o współczynniku  przenikania ciepła  k = 1,1 W/m2K,  w kolorze  białym,   5 – komorowe.

Okna powinny posiadać   nawiewniki higrosterowane np. Aereco typ EMM 5-30.

Nawiewniki montować w górnych poziomych profilach okien  po 1 szt dla każdego okna.

-    drzwi z profili  aluminiowych 2 – skrzydłowe, przeszklone, 2 – szybowe, z  szybą   wewnętrzną bezpieczną kl. P2 i z szybą zewnętrzną antywłamaniową kl. P3. W dolnej   części skrzydeł drzwiowych wykonać między profilami wypełnienie z dwóch warstw blachy powlekanej z ociepleniem..

-    dyble stalowe, kotwy,

-    pianka poliuretonowa

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIORU WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o  wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, wytyczne technologiczne producentów użytych systemów i materiałów budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wyniki badań odbiorowych należy uznać za pozytywne jeżeli spełniają wszelkie wymagania techniczne określone warunkami technicznymi,  dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz potwierdzonych spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego.

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie przewiduje się

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiotowe dokumenty to , opracowanie kosztorysowe, wymienione w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje techniczne producentów.