Tom2/5

| Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE „ARMAX” 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl |
| --- |
| Przedmiot opracowania : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA TRYBUN WIDOWISKOWYCH PRZY GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W TCZOWIE CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA |
| Adres : Gm. Tczów dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 |
| Inwestor: Urząd Gminy Tczów 26-706 Tczów |
| Projektanci: |
| Architektura: Zbigniew Doktór | Upr. nr 227/KL/72 |
| Projekt opracował: Dariusz Celuch |  |

### MIRZEC,  Lipiec 2007

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| I. OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Dane ogólne Podstawy formalne opracowania Podstawy prawne Przedmiot opracowania Projektowana budowa Kolorystyka Ochrona przeciwpożarowa Napełnianie trybuny-ewakuacja | str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 4 str. 9 str. 9 str. 10 |
| II. CZĘŚĆ GRAFICZNA |
| 1. 2. 3. | Widok. Rzut poziomy Przekrój A-A Elewacje | skala 1:100 skala 1:50 skala 1:100 |

## OPIS TECHNICZNY

TRYBUN WIDOWISKOWYCH – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGÓLNE

Obiekt:  Budowa trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym

Gm. Tczów

dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1

Inwestor:  Urząd Gminy Tczów

26-706 Tczów

Autor opracowania:   Zbigniew Doktór

Upr. nr 227/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja Nr          /2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.

w sprawie budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku

sportowym wraz z infrastrukturą na działkach gminnych nr ewid. 589/7, 591/1,

592/1 położonych w miejscowości Tczów Średni w gminie Tczów;

znak:        7331/      /2007, wydana przez Urząd Gminy Tczów

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.05.2007 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu

- Wizja w terenie i pomiary własne

- Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016 z póź zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z póź. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentację techniczno-budowlaną dotyczącą projektu budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym zlokalizowanym na dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1. Opracowanie w w/w części zawiera dokumentację projektową budowy trybun o konstrukcji żelbetowej na 252 miejsca siedzące oraz 36 miejsc stojących.

5. PROJEKTOWANA BUDOWA

5.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: zestawienie powierzchni, wysokość i długość.

Zgodnie z przedmiotem opracowania, jego podstawą jest budowa zadaszonych trybun widowiskowych o konstrukcji żelbetowej, spełniających podstawowe (niezbędne) funkcje związane z eksploatacją gminnego boiska sportowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu

| Powierzchnia zabudowy Długość Szerokość Wysokość | - 239,37 m2 - 30,30 m - 9,40 m - 3,65 m |
| --- | --- |

5.2. Forma architektoniczna oraz funkcje obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

Budowla widowiskowa oparta została na prostokącie o wym. 30,30 x 9,40 m. zadaszona dachem jednospadowym na konstrukcji stalowej. Poprzez modułowy rozstaw słupów  15 x 6,40 m uzyskano bardzo dobrą widoczność z trybun.  Dojście do obiektu zapewnione od strony zachodniej w ramach projektowanego ciągu komunikacji pieszej. Trybuny zostały dodatkowo ogrodzone (ochrona przed dewastacją) siatką ogrodzeniową zgrzewaną rozpiętą na słupkach stalowych rozmieszczonych co 250 cm.

Wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

Obiekt zaprojektowany został z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do obrotu, posiadających atesty do stosowania w budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie tj. ławy, stopy, słupy i podciągi zaprojektowano w oparciu o obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony środowiska.

W okresie użytkowania obiekt należy poddawać okresowym przeglądom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie remonty i przeglądy odnotowywać należy w książce obiektu budowlanego.

W przypadku dużych opadów śniegu, gdy warstwa śniegu na konstrukcji żelbetowej przekracza 25 cm należy go odśnieżyć.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowy obszar znajduje się poza zasięgiem terenów górniczych i nie prowadzi się na nim żadnej eksploatacji górniczej.

Usytuowanie przedmiotowego obiektu zapewnia poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania budynku, uzasadnionych interesów osób trzecich.

W trakcie realizacji prac związanych z budową należy bezwzględnie przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępować zgodnie z planem bezpieczeństwa.

5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pokazano i opisano w części konstrukcyjnej projektu (przyjęte schematy, obliczenia, założone obciążenia, wyniki).

I. Założenia konstrukcyjne

- Konstrukcję zaprojektowano jako układ ramowy w części użytkowej z trybunami

- Rozstaw układów poprzecznych 5,0 m

- Beton w belkach i słupach klasy B-25

- Beton w płytach klasy B-30

- Stal zbrojeniowa nośna w elementach klasy A-III (34GS)

- Stal zbrojeniowa pomocnicza (strzemiona i pręty rozdzielcze) klasy A-0 (St0S), A-I (St3S)

- Dach o konstrukcji stalowej ( płatwie, dźwigary) pokryty blachą trapezową.

II. Płyty żelbetowe

- Płyty żelbetowe (balkony) swobodnie podparte gr. 22 cm i 20 cm

- Przyjęto: beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego  A-0 (St0S)

III. Słupy i belki

- Słupy żelbetowe monolityczne o wym. 30x35cm

- Przyjęto: beton B-25, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S)

- Belki żelbetowe monolityczne o wym. 30x40 cm i 30x60 cm

- Przyjęto: beton B-25, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego   A-0 (St0S)

IV. Trybuny

- Płyty trybun gr. 18 cm swobodnie oparte na belkach monolitycznych

- Przyjęto: beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego     A-0 (St0S)

- Dodatkowo płyty trybun zabezpieczyć antypoślizgowo

Wyprowadzenie wody opadowej z górnej płyty komunikacji (balkon) poprzez rynny ø150 mm oraz  rury spustowe ø100 mm.

V. Schody

- Schody żelbetowe trybun widowiskowych gr. 27 cm swobodnie oparte na belkach monolitycznych

- Przyjęto: beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S)

- Na zejściu z trybun schody żelbetowe prefabrykowane gr. 12 cm oparte na belkach monolitycznych oraz na zagęszczonym podłożu gruntowym za pośrednictwem fundamentu na podbudowie z chudego betonu B-7,5

- Przyjęto: beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego    A-0 (St0S)

- Dodatkowo schody zabezpieczyć antypoślizgowo

VI. Fundamenty

- Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne pod siatką słupów konstrukcyjnych

- Przyjęto: beton zagęszczony mechanicznie klasy B-20, stal zbrojenia A-III (34GS)

- Poziom posadowienia ław fundamentowych przyjęto na głębokości -1,6 m

VII. Dach

Dach o konstrukcji stalowej :

–   płatwie kratowe - przekrój zamknięty, pas górny rura kwadratowa 90x90x5,6 ze stali St3S, pas dolny rura kwadratowa 70x70x5,0 ze stali St3S, krzyżulce rura kwadratowa 50x50x4,0 ze stali St3S,

–   dźwigar kratowy o zmiennej wysokości, pas górny rura kwadratowa 140x140x8,8 ze stali St3S, pas dolny 90x90x5,6 ze stali St3S, krzyżulce rura kwadratowa 60x60x5,0 ze stali St3S.

Wyprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rynny ø 150 i rury spustowe ø 100.

VIII. Izolacje

- Izolacje przeciwwilgociowe:

- masa bitumiczna, papa na lepiku ( wg rys. szczegółowych)

- farby antypoślizgowe i przeciwwilgociowe do betonu

IX. Akcesoria i wykończenia

- Krzesełka trybun - standardowe z oparciem w ilości 252 sztuk w kolorze     (wg pkt. 6)

- Balustrady - stalowe, ocynkowane malowane w kolorze (wg pkt. 6)

Uwagi wykonawcze

Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych zgodnie z normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Należy przestrzegać reżimów technologicznych betonowania i obciążania elementów po uzyskaniu pełnej nośności.

Stosować szalunki inwentaryzowane i beton z wytwórni mas betonowych.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z biurem projektów.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

| Elementy konstrukcyjne żelbetowe Konstrukcje stalowe Schody żelbetowe Balustrady Krzesełka | - kolor jasnoszary - kolor jasnoszary - kolor pomarańczowy (beton barwiony) - kolor pomarańczowy - kolor niebieski |
| --- | --- |

UWAGA: Możliwa zmiana kolorystyki elementów głównych i szczegółów po uzgodnieniu z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Elementy żelbetowe - zabezpieczone przed działaniem ognia. Zaprojektowana budowla w całości spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej w stopniu właściwym dla swojej funkcji. Dojazd przeciwpożarowy zapewniony w ramach istniejącego zjazdu z drogi gminnej szer. 3,50 m.

8. NAPEŁNIANIE TRYBUNY – EWAKUACJA

Zaprojektowane trybuny widowiskowe składają się z 4 sektorów. Wejście na teren odbywa się poprzez projektowany ciąg komunikacji pieszej. Dostęp do ogrodzonych trybun przewidziany w ramach wejścia szer. 2,10 m zlokalizowanego w linii projektowanego ogrodzenia obiektu. Napełnianie trybun odbywa się poprzez schody od strony południowej, skąd kibice zajmują rzędy krzeseł.

Drogę ewakuacyjną stanowią schody służące napełnianiu trybun o szer. 210 cm. Ewakuacja poza obszar zajmowany przez trybunę odbywa się w/w główną bramą wejściową.