Tom3/5

| Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE „ARMAX” 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl |
| --- |
| Przedmiot opracowania : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA TRYBUN WIDOWISKOWYCH PRZY GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W TCZOWIE CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA |
| Adres : Gm. Tczów dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 |
| Inwestor: Urząd Gminy Tczów 26-706 Tczów |
| Projektanci: |
| Architektura: Zbigniew Doktór | Upr. nr 227/KL/72 |
| Projekt opracował: Dariusz Celuch |  |

### MIRZEC,  Lipiec 2007

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| I. OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Dane ogólne Podstawy formalne opracowania Podstawy prawne Przedmiot opracowania Rozwiązania konstrukcyjne | str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 4 |
| II. CZĘŚĆ GRAFICZNA |
| 1. 2. | Rzut fundamentów Konstrukcja | skala 1:100 skala 1:100 |

## OPIS TECHNICZNY

TRYBUN WIDOWISKOWYCH – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGÓLNE

Obiekt:  Budowa trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym

Gm. Tczów

dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1

Inwestor:  Urząd Gminy Tczów

26-706 Tczów

Autor opracowania:   Zbigniew Doktór

Upr. nr 227/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja Nr          /2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.

w sprawie budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku

sportowym wraz z infrastrukturą na działkach gminnych nr ewid. 589/7, 591/1,

592/1 położonych w miejscowości Tczów Średni w gminie Tczów;

znak:        7331/      /2007, wydana przez Urząd Gminy Tczów

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.05.2007 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu

- Wizja w terenie i pomiary własne

- Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016 z póź zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z póź. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentację techniczno-budowlaną dotyczącą projektu budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym zlokalizowanym na dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1. Opracowanie w w/w części zawiera dokumentację projektową budowy trybun o konstrukcji żelbetowej na 252 miejsca siedzące oraz 36 miejsc stojących.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

5.1.  Założenia konstrukcyjne

Konstrukcję trybun zaprojektowano jako układ ramowy w części użytkowej z trybunami. Rozstaw układów poprzecznych 5,00 m.

Dach o konstrukcji stalowej ( płatwie, dźwigary) pokryty blachą trapezową.

5.2. Podstawowe materiały konstrukcyjne

- Beton w belkach i słupach B-25

- Beton w płytach B-30

- Stal zbrojeniowa nośna w elementach A-III (34GS)

- Stal zbrojeniowa pomocnicza (strzemiona i pręty rozdzielcze) A-0 (St0S), A-I (St3S)

Beton konstrukcyjny zagęszczony mechanicznie należy wykonać według norm:

PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

5.3. Płyty żelbetowe

Zaprojektowano płytę żelbetową (balkony) swobodnie podpartą  grubości 22 cm i 20 cm. Przyjęto beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego  A-0 (St0S).

5.4. Słupy i belki

Zaprojektowano słupy żelbetowe monolityczne o wymiarach 30x35 cm. Przyjęto beton B-25, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S).

Zaprojektowano belki żelbetowe monolityczne o wymiarach  30x40 cm oraz 30x60 cm. Przyjęto beton B-25, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego   A-0 (St0S).

5.5. Trybuny

Zaprojektowano płyty trybun widowiskowych gr. 18 cm swobodnie oparte na belkach monolitycznych. Przyjęto beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S).

Dodatkowo płyty trybun zabezpieczyć antypoślizgowo.

5.6. Schody

Na trybunach zaprojektowano schody żelbetowe gr. 27 cm  swobodnie oparte na belkach monolitycznych. Przyjęto beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S).

Na zejściu z trybun zaprojektowano schody żelbetowe prefabrykowane gr. 12 cm oparte na belkach monolitycznych i na zagęszczonym podłożu gruntowym za pośrednictwem fundamentu na podbudowie z chudego betonu B-7,5. Przyjęto beton B-30, stal zbrojenia głównego A-III (34GS) oraz pomocniczego A-0 (St0S).

Dodatkowo schody zabezpieczyć antypoślizgowo.

5.7. Fundamenty

Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne pod siatką słupów konstrukcyjnych. Przyjęto beton zagęszczony mechanicznie B-20 zbrojone stalą A-III (34GS).

Poziom posadowienia ław fundamentowych przyjęto na głębokości -1,6 m.

Wymiary fundamentów wg rzutów.

5.8. Dach

Dach o konstukcji stalowej :

–   płatwie kratowe - przekrój zamknięty, pas górny rura kwadratowa 90x90x5,6 ze stali St3S, pas dolny rura kwadratowa 70x70x5,0 ze stali St3S, krzyżulce rura kwadratowa 50x50x4,0 ze stali St3S,

–   dźwigar kratowy o zmiennej wysokości, pas górny rura kwadratowa 140x140x8,8 ze stali St3S, pas dolny 70x70x5,0 ze stali St3S, krzyżulce rura kwadratowa 90x90x5,6 ze stali St3S

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji oczyścić do 2-giego stopnia czystości poprzez piaskowanie lub śrutowanie.

Malować natryskowo lx farba podkładowa, 2x farba nawierzchniowa dwuskładnikowa chemoutwardzalna.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologiczych wg Projektu Wykonawczego.

Uwagi wykonawcze

Elementy żelbetowe zabezpieczyć farbami do betonu przeciwwilgociowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Należy przestrzegać reżimów technologicznych betonowania i obciążania elementów po uzyskaniu pełnej nośności. Stosować szalunki inwentaryzowane i beton z wytwórni mas betonowych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z biurem projektów.