Tom1/1

| Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE „ARMAX” 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl |
| --- |
| Przedmiot opracowania : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA TRYBUN WIDOWISKOWYCH PRZY GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W TCZOWIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| Adres : Gm. Tczów dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 |
| Inwestor: Urząd Gminy Tczów 26-706 Tczów |
| Projektanci: |
| Architektura: Zbigniew Doktór | Upr. nr 227/KL/72 |
| Projekt opracował: Dariusz Celuch |  |

### MIRZEC,  Lipiec 2007

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| I. CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Dane ogólne Podstawy formalne opracowania Podstawy prawne Przedmiot opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Podstawowe dane terenu inwestycji oraz projektowanego budynku Ocena podłoża gruntowego Charakterystyka ekologiczna budynku Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia | str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 |
| II. CZĘŚĆ GRAFICZNA |
| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:500 |
| III. ZAŁĄCZNIKI |
| 1. 2. 3. 4. | Decyzja Nr /2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. w sprawie budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działkach gminnych nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 położonych w miejscowości Tczów Średni w gminie Tczów; znak: 7331/ /2007, wydana przez Urząd Gminy Tczów Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.05.2007 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu Oświadczenia projektantów Uprawnienia budowlane |

## OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGÓLNE

Obiekt:  Budowa trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym

Gm. Tczów

dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1

Inwestor:  Urząd Gminy Tczów

26-706 Tczów

Autor opracowania:   Zbigniew Doktór

Upr. nr 227/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja Nr          /2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.

w sprawie budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku

sportowym wraz z infrastrukturą na działkach gminnych nr ewid. 589/7, 591/1,

592/1 położonych w miejscowości Tczów Średni w gminie Tczów;

znak:        7331/      /2007, wydana przez Urząd Gminy Tczów

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.05.2007 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu

- Wizja w terenie i pomiary własne

- Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016 z póź zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z póź. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 w miejscowości Tczów Średni w gminie Tczów.

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja położony jest na działkach niezabudowanych. Projektowany obiekt znajduje się na terenie w kształcie zbliżonym do prostokąta o boku szer. ok. 107,4 m i dł. 123,0 m.

Teren w liniach rozgraniczających inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, o których mowa w ustawie z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zespół sportowy obejmuje obecnie teren trawiasty stanowiący murawę boiska do gry w piłkę nożną oraz infrastrukturę związaną z jego obsługą. Projektowana inwestycja ze względu na swoją lokalizację (miejsce ustronne, narażone na dewastację) wymaga całkowitego ogrodzenia oraz ciągów pieszych umożliwiających bezpieczną komunikację związaną z obsługą trybun.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia. W przypadku konieczności ich wycięcia należy uzyskać zgodę Wójta Gm. Tczów, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych, w tym z ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).

Przedmiotowy obszar znajduje się poza zasięgiem terenów górniczych i nie prowadzi się na nim żadnej eksploatacji górniczej. Realizowana inwestycja nie podlega zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z dn. 04.02.1994 r. - Prawo górnicze i geologiczne.

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne oraz zdrowie i higienę jej użytkowników, a także ich otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami. Nie występuje więc potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Granice opracowania w projekcie zagospodarowania terenu przy gminnym boisku sportowym oznaczone są literami A-D. Zakres terenu, na którym znajduje się główny przedmiot inwestycji określony jest linią czerwoną.

Na działkach inwestora o nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1 w miejscowości Tczów zaprojektowano zagospodarowanie terenu przy gminnym boisku sportowym, po południowej jego stronie. Przedmiotowa inwestycja obejmuje projekt trybun sportowych o konstrukcji żelbetowej na ok. 250 miejsc siedzących wraz z ciągami pieszymi umożliwiającymi bezpieczną komunikację w obrębie obiektu.

Trybuny zlokalizowane zostały w odległości 22,0 m od krawędzi istniejącej drogi (dz. nr ewid. 589/5). Odległość elewacji południowej projektowanego obiektu od granicy działki o nr ewid. 589/8 wynosi 2,30 m natomiast odległość elewacji wschodniej od granicy działki o nr ewid. 592/4 wynosi 53,20 m. Główna obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej o szer. 3,50 m. Charakter terenu oraz proponowane rozwiązania projektowe wymagają wprowadzenia dodatkowej komunikacji pieszej. W obawie przed dewastacją obiektu konieczne jest wydzielenie części ogólnodostępnej (murawa boiska do gry w piłkę nożną) oraz części o ograniczonym dostępie (trybuny sportowe).

Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie przedmiotowego obiektu wraz z projektem ciągów komunikacji pieszej.

Elewacja frontowa projektowanych trybun sportowych wynosi 30,30 m długości. Górna krawędź elewacji frontowej jest równoległa do północnej granicy działki nr ewid. 589/7 oraz przede wszystkim do południowej linii pola gry boiska. Wznosi się na wysokość 3,65 m n.p.t.

Projektowana komunikacja na terenie opracowania związana jest głównie z ruchem pieszym. Do zabudowy chodników należy zastosować betonową kostkę brukową gr. 6,0 cm układaną na podsypce cementowo-piaskowej (warstwa stabilizująco-wyrownawcza) oraz zagęszczonej warstwie piasku płukanego.

Zagospodarowanie terenu przystosowane zostało dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokonywanie różnic poziomów wymagało wprowadzenia ciągów komunikacji pieszej (pochylni) o odpowiednim stopniu nachylenia dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wynoszącym 6%.

Pozostała część obszaru w granicach opracowania przeznaczona jest na tereny zielone. Zieleń wysoka (roślinność istniejąca wraz z projektowanymi nasadzeniami) – na częściach powierzchni działki oznaczonych na planie sytuacyjnym. Udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi ok. 96,0 % (Pziel/Pdz).

Projektowany obiekt nie będzie posiadał oświetlenia agresywnego dla użytkowników sąsiednich działek, jednocześnie wyposażony będzie we własną instalację odgromową i uziemiającą. Odprowadzenie wód opadowych będzie odbywać się powierzchniowo na teren własny.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na działce w stosunku do zabudowy sąsiedniej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.).

7. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTYCJI ORAZ

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji

| Powierzchnia całkowita terenu w granicach opracowania Powierzchnia działek Powierzchnia komunikacyjna i rekreacyjna utwardzona Powierzchnia zieleni Udział powierzchni biologicznie czynnej | - 15000 m2 - 11098 m2 - 140 m2 - 10695 m2 - 96,0 % (Pziel/Pdz) |
| --- | --- |

Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu

| Powierzchnia zabudowy Długość Szerokość Wysokość | - 239,37 m2 - 30,30 m - 9,40 m - 3,65 m |
| --- | --- |

| Wskaźnik pow. zabudowy do pow. działek - | Pz . cał / Pdz = 3,42 % Pz. cał. = P z + P t.. utw. Pz cał.= 239,4+140,0=379,4 [m2] Pdz = 11098,0 [m2] |
| --- | --- |

8. OCENA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Wykonano dwie odkrywki w celu określenia warstw gruntu oraz  ich miąższości do poziomu posadowienia fundamentów. Podczas wierceń prowadzone były rutynowe czynności w zakresie ustalenia rodzajów i stanów gruntów oraz obserwacje charakteru i pomiary głębokości występowania przejawów wody gruntowej.

Stwierdzono występowanie następujących warstw

| Warstwa I Warstwa II Warstwa III | - humus, gr. 25-30 cm - piasek gliniasty, gr. 50-60 cm - piasek średni (ID =0,40) |
| --- | --- |

Na podstawie badań gruntu stwierdzono, że podłoże na którym posadowiony będzie projektowany obiekt z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne dobre.          Odkryte grunty są nośne, nie stwierdzono występowania wody gruntowej, również w poziomie posadowienia.

Uwzględniając gabaryty budowli, poziom posadowienia oraz rozmiary wykopów przedmiotową inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Program użytkowy odnoszący się do projektowanych trybun sportowych powoduje, iż w jego efekcie nie występują zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe.

Usuwanie odpadów stałych tzn. komunalnych odbywa się przez wywożenie, odpady gromadzone są w specjalnych pojemnikach usytuowanych na działce Inwestora, pojemniki z odpadami opróżniane okresowo poprzez koncesjonowane zakłady oczyszczania.

Program użytkowy związany z eksploatacją trybun nie powoduje uciążliwej emisji hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie występuje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu oraz sposób jego posadowienia nie będzie wpływać negatywnie na drzewostan, powierzchnię zieleni, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie będzie również powodować zacienienia bądź przesłaniania budynków sąsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich oraz wykonania ich prawa własności. Inwestycję zaprojektowano w sposób nie powodujący ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności oraz zapewnienia ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko i jego wykorzystanie, higienę  i zdrowie użytkowników oraz użytkowników działek sąsiednich.