## OBLICZENIA

STATYSTYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

# Poz.1 Płyty żelbetowe

Poz.1.1/2/3/4/5/6 Płyta trybun

Zestawienie obciążeń

| L.p | Nazwa | Obc. charakterystyczne | Wsp. | Obc. obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość | wymiar "a" | wymiar "b" | WARTOŚĆ |  |  |  |
|  |  | (kN/mx) | (m) | (m) |  |  |  |  |
| Obciażenia stałe (g) |
| 2 | siedziska | 0,15 | 1 | 1 | 0,15 | kN/m2 | 1,2 | 0,18 | kN/m2 |
| SUMA | 0,15 | kN/m2 |  | 0,18 | kN/m2 |
| Obciażenia zmienne (p) |
| 1 | uzytkowe | 4 | 1 | 1 | 4 | kN/m2 | 1,3 | 5,2 | kN/m2 |
| SUMA | 4,00 | kN/m2 |  | 5,20 | kN/m2 |
| SUMA (g+p) | 4,15 | kN/m2 |  | 5,38 | kN/m2 |

Statyka

Nazwa: plyta trybun.rmt

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       5,000      0,000

2       0,000      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,150     0,150     0,00    5,00

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe-Y     0,0       4,000     4,000     0,00    5,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,20

B -""                              Zmienne    1   0,80   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl. dłg.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         21,5          0,0

0,50     2,500           26,9*         0,0          0,0

1,00     5,000            0,0        -21,5          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl. dłg.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          21,5          21,5

2             0,0          21,5          21,5

Obliczenia

|  | Stan graniczny nośności: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grubość płyty: | 18 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Długość leff: | 500 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Stopień zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane ogólne |  |  | BETON: | B30 | fcd = | 16,7 |  |
|  |  |  |  |  | STAL: | A - III | fyd = | 350 |  |
|  | Moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSd1 = | 30,1 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  | a = | 2,5 | cm | (PN) |  |  |  |  |  |
|  | d = | 14,3 | cm |  |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1 | m |  |  |  |  |  |
|  | 0,088 |  |  |  | 6,3 |  |  |
|  | 0,092 |  | 0,954 |  |  |  |  |
|  | Przyjęto: |  | 15,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica prętów: | 14 | mm | co | 10 | cm |  |  |
|  | Stopień zbrojenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = | 1,08 |  |  |  |  |
|  | Nośność: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 73,49 | kNm |  |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan graniczny użytkowania: |  |
|  | MSd1 = | 22,6 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  |  | 0,85 | (PN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 120,81 |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d<600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 20 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 34,97 | < | 41,4 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1.7/8 Płyta balkonu

Zestawienie obciążeń

| L.p | Nazwa | Obc. charakterystyczne | Wsp. | Obc. obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość | wymiar "a" | wymiar "b" | WARTOŚĆ |  |  |  |
|  |  | (kN/mx) | (m) | (m) |  |  |  |  |
| Obciażenia stałe (g) |
| 1 | balustrada | 0,15 | 1 | 1 | 0,15 | kN/m2 | 1,2 | 0,18 | kN/m2 |
| SUMA | 0,15 | kN/m2 |  | 0,18 | kN/m2 |
| Obciażenia zmienne (p) |
| 1 | uzytkowe | 8 | 1 | 1 | 8 | kN/m2 | 1,2 | 9,6 | kN/m2 |
| SUMA | 8,00 | kN/m2 |  | 9,60 | kN/m2 |
| SUMA (g+p) | 8,15 | kN/m2 |  | 9,78 | kN/m2 |

Statyka

Nazwa: balkon trybun 2.rmt

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       5,000      0,000

2       0,000      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,150     0,150     0,00    5,00

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       8,000     8,000     0,00    5,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         39,6          0,0

0,50     2,500           49,5*        -0,0          0,0

1,00     5,000           -0,0        -39,6          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          39,6          39,6

2             0,0          39,6          39,6

------------------------------------------------------------------

Obliczenia

|  | Stan graniczny nośności: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grubość płyty: | 22 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Długość leff: | 500 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Stopień zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane ogólne |  |  | BETON: | B30 | fcd = | 16,7 |  |
|  |  |  |  |  | STAL: | A - III | fyd = | 350 |  |
|  | Moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSd1 = | 49,5 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  | a = | 2,5 | cm | (PN) | 39,6 |  |  |  |  |
|  | d = | 18,3 | cm |  |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1 | m |  |  |  |  |  |
|  | 0,089 |  |  |  | 8,11 |  |  |
|  | 0,093 |  | 0,9535 |  |  |  |  |
|  | Przyjęto: |  | 15,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica prętów: | 14 | mm | co | 10 | cm |  |  |
|  | Stopień zbrojenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = | 0,84 |  |  |  |  |
|  | Nośność: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 93,99 | kNm |  |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan graniczny użytkowania: |  |
|  | MSd1 = | 42,7 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  |  | 0,85 | (PN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 178,36 |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d<600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 21 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 27,32 | < | 29,4 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1.9/10 Płyta balkonu

Zestawienie obciążeń

| L.p | Nazwa | Obc. charakterystyczne | Wsp. | Obc. obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość | wymiar "a" | wymiar "b" | WARTOŚĆ |  |  |  |
|  |  | (kN/mx) | (m) | (m) |  |  |  |  |
| Obciażenia stałe (g) |
| 1 | balustrada | 0,15 | 1 | 1 | 0,15 | kN/m2 | 1,2 | 0,18 | kN/m2 |
| SUMA | 0,15 | kN/m2 |  | 0,18 | kN/m2 |
| Obciażenia zmienne (p) |
| 1 | uzytkowe | 5 | 1 | 1 | 5 | kN/m2 | 1,2 | 6 | kN/m2 |
| SUMA | 5,00 | kN/m2 |  | 6 | kN/m2 |
| SUMA (g+p) | 5,15 | kN/m2 |  | 6,18 | kN/m2 |

Statyka

Nazwa: taras trybun.rmt

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       5,000      0,000

2       0,000      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,150     0,150     0,00    5,00

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       5,000     5,000     0,00    5,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,20

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0         25,5          0,0

0,50     2,500           31,8*         0,0          0,0

1,00     5,000            0,0        -25,5          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          25,5          25,5

2             0,0          25,5          25,5

------------------------------------------------------------------

Obliczenia

|  | Stan graniczny nośności: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grubość płyty: | 20 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Długość leff: | 500 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Stopień zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane ogólne |  |  | BETON: | B30 | fcd = | 16,7 |  |
|  |  |  |  |  | STAL: | A - III | fyd = | 350 |  |
|  | Moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSd1 = | 36,6 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  | a = | 2,5 | cm | (PN) |  |  |  |  |  |
|  | d = | 16,3 | cm |  |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1 | m |  |  |  |  |  |
|  | 0,082 |  |  |  | 6,7 |  |  |
|  | 0,086 |  | 0,957 |  |  |  |  |
|  | Przyjęto: |  | 15,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica prętów: | 14 | mm | co | 10 | cm |  |  |
|  | Stopień zbrojenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = | 0,94 |  |  |  |  |
|  | Nośność: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 84,03 | kNm |  |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan graniczny użytkowania: |  |
|  | MSd1 = | 31,8 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  |  | 0,85 | (PN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 149,13 |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d<600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 20 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 30,67 | < | 33,5 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1.11 Schody płytowe trybun

Zestawienie obciążeń

| L.p | Nazwa | Obc. charakterystyczne | Wsp. | Obc. obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość | wymiar "a" | wymiar "b" | WARTOŚĆ |  |  |  |
|  |  | (kN/mx) | (m) | (m) |  |  |  |  |
| Obciażenia stałe (g) |
| 1 | stopnie | 24 | 0,09 | 1 | 2,16 | kN/m2 | 1,1 | 2,38 | kN/m2 |
| 2 | balustrady | 0,15 | 1 | 1 | 0,15 | kN/m2 | 1,1 | 0,17 | kN/m2 |
| SUMA | 2,31 | kN/m2 |  | 2,54 | kN/m2 |
| Obciażenia zmienne (p) |
| 1 | uzytkowe | 4 | 1 | 1 | 4 | kN/m2 | 1,3 | 5,2 | kN/m2 |
| SUMA | 4,00 | kN/m2 |  | 5,20 | kN/m2 |
| SUMA (g+p) | 6,31 | kN/m2 |  | 7,74 | kN/m2 |

Statyka

Nazwa: schody trybun.rmt

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       6,300      2,545

2       0,000      0,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,10

1    Liniowe       0,0       2,350     2,350     0,00    6,79

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,30

1    Liniowe-Y     0,0       4,000     4,000     0,00    6,79

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,10

B -""                              Zmienne    1   0,80   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl. dłg.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0         42,7        -17,3

0,50     3,397           72,6*         0,0          0,0

1,00     6,795            0,0        -42,7         17,3

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl. dłg.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0          46,1          46,1

2            -0,0          46,1          46,1

------------------------------------------------------------------

Obliczenia

|  | Stan graniczny nośności: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grubość płyty: | 27 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Długość leff: | 680 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Stopień zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane ogólne |  |  | BETON: | B30 | fcd = | 16,7 |  |
|  |  |  |  |  | STAL: | A - III | fyd = | 350 |  |
|  | Moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSd1 = | 77,8 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  | a = | 2,5 | cm | (PN) |  |  |  |  |  |
|  | d = | 23,1 | cm |  |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1 | m |  |  |  |  |  |
|  | 0,087 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  | 0,091 |  | 0,9545 |  |  |  |  |
|  | Przyjęto: |  | 25,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica prętów: | 18 | mm | co | 10 | cm |  |  |
|  | Stopień zbrojenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = | 1,1 |  |  |  |  |
|  | Nośność: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 196,34 | kNm |  |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan graniczny użytkowania: |  |
|  | MSd1 = | 63,1 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  |  | 0,8 | (PN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 134,21 |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d<600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 20 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 29,44 | < | 37,3 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d>600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 20 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 29,44 | < | 32,9 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1.12 Schody płytowe

Zestawienie obciążeń

| Obciążenie | Qk [kN/m2] | f | Qo [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Płyta 0,12*24/0,95 | 3,03 | 1,1 | 3,33 |
| Stopnie 0,5*0,14*23 | 1,61 | 1,1 | 1,77 |
| Balustrada | 0,15 | 1,2 | 0,18 |
| Użytkowe | 5 | 1,2 | 6 |
| Suma | 9,79 |  | 11,28 |

Statyka

PRĘTY:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    2   1    -2,450   -1,000   2,646  1,000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,15

1    Liniowe       0,0       9,790     9,790     0,00    2,65

1    Liniowe    -157,8       0,000     0,000     0,00    2,65

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,15

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0        -13,6          5,5

0,50     1,323           -9,0*         0,0          0,0

1,00     2,646            0,0         13,6         -5,5

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            -0,0          14,7          14,7

2             0,0          14,7          14,7

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1      -0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01618 ( -0,927)

2      -0,00000   -0,00000      0,00000       0,01618 (  0,927)

------------------------------------------------------------------

Obliczenia

|  | Stan graniczny nośności: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grubość płyty: | 12 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Długość leff: | 265 | cm |  |  |  |  |  |
|  | Stopień zbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane ogólne |  |  | BETON: | B30 | fcd = | 16,7 |  |
|  |  |  |  |  | STAL: | A - III | fyd = | 350 |  |
|  | Moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSd1 = | 9 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  | a = | 2,5 | cm | (PN) |  |  |  |  |  |
|  | d = | 8,4 | cm |  |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1 | m |  |  |  |  |  |
|  | 0,076 |  |  |  | 3,19 |  |  |
|  | 0,079 |  | 0,9605 |  |  |  |  |
|  | Przyjęto: |  | 9,423 |  |  |  |  |  |  |
|  | średnica prętów: | 12 | mm | co | 12 | cm |  |  |
|  | Stopień zbrojenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = | 1,12 |  |  |  |  |
|  | Nośność: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 26,61 | kNm |  |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan graniczny użytkowania: |  |
|  | MSd1 = | 7,85 | kNm | ( RmWin) |  |  |  |
|  |  | 0,8 | (PN) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = | 123,97 |  |  |  |  |  |
|  | Dla leff/d<600 cm |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sztywności: |  | leff/d< | (leff/d)lim = | 20 | (PN) |  |
|  |  |  |  | 31,55 | < | 40,3 |  |  |  |
|  | Wytężenie: | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |

# Poz.2 Belki żelbetowe

# Poz.2.1  Belka trybun

2	Belka:  Belka27...14POZ.2.1	Ilość: 2

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	 Wspornik L	----	1,43	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,60 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,43 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,35	6,45	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,80 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,45 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Wspornik P	0,35	1,23	----

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,40 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,23 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-37,33	0,00	-52,21	0,00	73,19

P2	133,17	0,00	-88,81	-63,48	122,80	-116,33

P3	0,00	-23,21	-29,67	0,00	48,32	0,00

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-19,73	0,00	-43,52	0,00	61,02

P2	113,11	0,00	-74,68	-53,72	104,72	-99,28

P3	0,00	-11,80	-25,16	0,00	40,98	0,00

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77

P2	7,35	0,00	0,00	4,80	2,31	3,39

P3	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00

2.3.4	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	-0,3=(L0/517)	-0,8	0,07	0,13

P2	1,0	1,0	1,2	1,2=(L0/570)	3,4	0,20	0,08

P3	0,0	0,0	0,0	-0,3=(L0/440)	-0,7	0,00	0,06

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 :  Wspornik L od 0,00 do 1,43 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 1,91	od	0,04	do	1,88

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 4,23	od	0,04	do	3,81

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	5	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,26 + 1*0,40 (m)

szpilki	10	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,26 + 1*0,40 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 1,78 do 8,23 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 6,81	od	1,61	do	8,42

4	14,0	l = 3,18	od	3,51	do	6,69

- montażowe (górne) (34GS)

4	12,0	l = 3,62	od	3,19	do	6,81

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	28	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 4*0,12 + 3*0,15 + 2*0,18 + 4*0,40 + 2*0,32 + 4*0,40 + 1*0,20 + 1*0,18 + 4*0,15 + 2*0,12 (m)

szpilki	56	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 4*0,12 + 3*0,15 + 2*0,18 + 4*0,40 + 2*0,32 + 4*0,40 + 1*0,20 + 1*0,18 + 4*0,15 + 2*0,12 (m)

2.4.3	P3 : Wspornik P od 8,58 do 9,80 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 1,71	od	8,13	do	9,76

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 4,04	od	6,19	do	9,76

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	4	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 1*0,33 + 1*0,40 (m)

szpilki	8	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 1*0,33 + 1*0,40 (m)

# Poz.2.2  Belka trybun

2	Belka:  Belka3...16POZ.2.2	Ilość: 4

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	 Wspornik L	----	1,43	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,60 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,43 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,35	6,45	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,80 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,45 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Wspornik P	0,35	1,23	----

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,40 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,23 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-70,52	0,00	-98,61	0,00	138,26

P2	125,62	-8,97	-122,33	-78,74	127,58	-116,83

P3	0,00	-43,06	-55,05	0,00	89,66	0,00

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-37,07	0,00	-81,78	0,00	114,65

P2	106,01	0,00	-102,03	-66,21	108,44	-99,45

P3	0,00	-21,77	-46,42	0,00	75,60	0,00

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35

P2	6,90	0,00	0,00	6,71	2,31	4,23

P3	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00

2.3.4	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	-0,2=(L0/711)	-0,8	0,15	0,04

P2	1,2	1,2	1,4	1,4=(L0/477)	3,4	0,21	0,06

P3	0,0	0,0	0,0	-0,2=(L0/576)	-0,7	0,05	0,05

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 :  Wspornik L od 0,00 do 1,43 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 1,91	od	0,04	do	1,88

- podporowe (34GS)

4	16,0	l = 4,98	od	0,05	do	4,51

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	8	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,21 + 1*0,15 + 3*0,12 (m)

szpilki	16	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,21 + 1*0,15 + 3*0,12 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 1,78 do 8,23 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	16,0	l = 7,19	od	1,59	do	8,77

- montażowe (górne) (34GS)

4	12,0	l = 2,94	od	3,87	do	6,81

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	30	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 5*0,12 + 3*0,15 + 2*0,18 + 3*0,20 + 2*0,40 + 2*0,36 + 4*0,40 + 1*0,20 + 1*0,18 + 4*0,15 + 2*0,12 (m)

szpilki	60	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 5*0,12 + 3*0,15 + 2*0,18 + 3*0,20 + 2*0,40 + 2*0,36 + 4*0,40 + 1*0,20 + 1*0,18 + 4*0,15 + 2*0,12 (m)

2.4.3	P3 : Wspornik P od 8,58 do 9,80 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 1,71	od	8,13	do	9,76

- podporowe (34GS)

4	16,0	l = 4,10	od	6,17	do	9,75

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	5	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,18 + 1*0,20 + 1*0,35 + 1*0,40 (m)

szpilki	10	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,18 + 1*0,20 + 1*0,35 + 1*0,40 (m)

# Poz.2.3  Belka trybun

2	Belka:  Belka4...17POZ.2.3	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 11,50 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	 Wspornik L	----	1,43	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,60 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,43 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,35	6,45	0,35

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,80 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,45 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Wspornik P	0,35	1,23	----

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,40 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,23 (m)

30,0 x 60,0 (cm)

Bez lewej płyty

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-70,52	0,00	-98,61	0,00	138,26

P2	240,03	-0,82	-167,98	-124,39	225,87	-215,12

P3	0,00	-43,06	-55,05	0,00	89,66	0,00

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-37,07	0,00	-81,78	0,00	114,65

P2	202,79	0,00	-140,63	-104,81	191,57	-182,60

P3	0,00	-21,77	-46,42	0,00	75,60	0,00

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39

P2	14,37	0,00	0,00	9,57	2,14	6,90

P3	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00

2.3.4	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	-0,5=(L0/333)	-0,8	0,10	0,04

P2	1,3	1,3	1,6	1,6=(L0/433)	3,4	0,21	0,05

P3	0,0	0,0	-0,1	-0,5=(L0/286)	-0,7	0,04	0,03

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 :  Wspornik L od 0,00 do 1,43 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

5	12,0	l = 1,95	od	0,04	do	1,92

- podporowe (34GS)

5	16,0	l = 5,00	od	0,05	do	4,53

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	7	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,21 + 1*0,20 + 2*0,15 (m)

szpilki	21	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,40 + 2*0,21 + 1*0,20 + 2*0,15 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 1,78 do 8,23 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

5	16,0	l = 6,87	od	1,57	do	8,43

5	16,0	l = 3,87	od	3,07	do	6,93

- montażowe (górne) (34GS)

5	12,0	l = 3,02	od	3,83	do	6,85

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	42	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 2*0,07 + 6*0,10 + 4*0,12 + 3*0,15 + 1*0,18 + 4*0,20 + 1*0,40 + 1*0,39 + 1*0,40 + 4*0,20 + 1*0,18 + 3*0,15 + 4*0,12 + 6*0,10 (m)

szpilki	126	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 2*0,07 + 6*0,10 + 4*0,12 + 3*0,15 + 1*0,18 + 4*0,20 + 1*0,40 + 1*0,39 + 1*0,40 + 4*0,20 + 1*0,18 + 3*0,15 + 4*0,12 + 6*0,10 (m)

2.4.3	P3 : Wspornik P od 8,58 do 9,80 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

5	12,0	l = 1,75	od	8,09	do	9,76

- podporowe (34GS)

5	16,0	l = 4,16	od	6,15	do	9,75

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	5	6,0	l = 1,63

e = 1*0,05 + 1*0,20 + 2*0,26 + 1*0,40 (m)

szpilki	15	6,0	l = 1,22

e = 1*0,05 + 1*0,20 + 2*0,26 + 1*0,40 (m)

# Poz.2.4  Belka trybun

2	Belka:  Belka41...45POZ.2.4	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.4	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P4	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.5	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P5	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.6	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P6	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	2,81	-11,91	1,82	-26,85	-4,37	14,80

P2	27,00	0,00	-32,38	-32,64	-81,69	81,77

P3	3,22	-11,95	-27,23	3,01	-15,14	4,54

P4	3,22	-11,95	3,01	-27,23	-4,54	15,14

P5	27,00	0,00	-32,64	-32,38	-81,77	81,69

P6	2,81	-11,91	-26,85	1,82	-14,80	4,37

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	2,55	-8,68	1,11	-23,54	-3,97	13,24

P2	23,47	0,00	-28,29	-28,47	-70,96	71,01

P3	2,74	-8,70	-23,80	1,94	-13,47	4,13

P4	2,74	-8,70	1,94	-23,80	-4,13	13,47

P5	23,47	0,00	-28,47	-28,29	-71,01	70,96

P6	2,55	-8,68	-23,54	1,11	-13,24	3,97

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	2,26

P2	2,27	0,00	0,00	2,74	0,00	2,76

P3	1,47	0,00	0,00	2,29	1,47	1,47

P4	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	2,29

P5	2,27	0,00	0,00	2,76	0,00	2,74

P6	1,47	0,00	0,00	2,26	1,47	0,00

2.3.4	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9055)	-2,5	0,08	0,01

P2	0,4	0,4	0,7	0,7=(L0/738)	2,5	0,13	0,03

P3	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9050)	-2,5	0,09	0,01

P4	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9050)	-2,5	0,09	0,01

P5	0,4	0,4	0,7	0,7=(L0/738)	2,5	0,13	0,03

P6	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9055)	-2,5	0,08	0,01

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 5,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 3,86	od	0,04	do	3,82

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,64	od	0,03	do	1,67

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	3,13	do	5,52

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,83	od	0,98	do	6,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 5,30 do 10,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 5,03	od	5,13	do	10,17

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 3,04	od	6,13	do	9,17

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	31	6,0	l = 1,23

e = 1*0,04 + 3*0,07 + 2*0,10 + 4*0,12 + 5*0,25 + 2*0,17 + 5*0,25 + 4*0,12 + 2*0,10 + 3*0,07 (m)

szpilki	31	6,0	l = 0,82

e = 1*0,04 + 3*0,07 + 2*0,10 + 4*0,12 + 5*0,25 + 2*0,17 + 5*0,25 + 4*0,12 + 2*0,10 + 3*0,07 (m)

2.4.3	P3 : Przęsło od 10,30 do 15,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 4,04	od	11,48	do	15,52

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,54	od	13,13	do	14,67

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	9,78	do	12,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	8,48	do	13,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.4	P4 : Przęsło od 15,30 do 20,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 4,04	od	14,78	do	18,82

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,54	od	15,63	do	17,17

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	18,13	do	20,52

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 2,33	od	13,98	do	16,32

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.5	P5 : Przęsło od 20,30 do 25,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 5,03	od	20,13	do	25,17

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 3,04	od	21,13	do	24,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	16,48	do	21,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	31	6,0	l = 1,23

e = 1*0,04 + 3*0,07 + 2*0,10 + 4*0,12 + 5*0,25 + 2*0,17 + 5*0,25 + 4*0,12 + 2*0,10 + 3*0,07 (m)

szpilki	31	6,0	l = 0,82

e = 1*0,04 + 3*0,07 + 2*0,10 + 4*0,12 + 5*0,25 + 2*0,17 + 5*0,25 + 4*0,12 + 2*0,10 + 3*0,07 (m)

2.4.6	P6 : Przęsło od 25,30 do 30,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 3,86	od	26,48	do	30,26

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,64	od	28,63	do	30,27

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	24,78	do	27,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,83	od	23,48	do	29,32

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

# Poz.2.5  Belka trybun

2	Belka:  Belka53...57POZ.2.5	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B25	fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.4	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P4	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.5	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P5	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.6	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P6	Przęsło	0,30	4,70	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 4,70 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	3,05	-11,40	2,81	-26,04	4,16	-14,44

P2	36,37	0,00	-46,23	-46,71	94,34	-94,52

P3	3,17	-11,26	-25,90	3,21	14,48	-4,46

P4	3,17	-11,26	3,21	-25,90	4,46	-14,48

P5	36,37	0,00	-46,71	-46,23	94,52	-94,34

P6	3,05	-11,40	-26,04	2,81	14,44	-4,16

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	2,67	-8,23	1,98	-22,74	3,78	-12,87

P2	31,31	0,00	-40,00	-40,40	81,59	-81,75

P3	2,64	-8,11	-22,56	2,12	12,86	-4,05

P4	2,64	-8,11	2,12	-22,56	4,05	-12,86

P5	31,31	0,00	-40,40	-40,00	81,75	-81,59

P6	2,67	-8,23	-22,74	1,98	12,87	-3,78

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	2,19

P2	3,09	0,00	0,00	3,97	0,00	4,01

P3	1,47	0,00	0,00	2,17	1,47	1,47

P4	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	2,17

P5	3,09	0,00	0,00	4,01	0,00	3,97

P6	1,47	0,00	0,00	2,19	1,47	0,00

2.3.4	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9607)	-2,5	0,08	0,01

P2	0,7	0,7	0,9	0,9=(L0/578)	2,5	0,21	0,04

P3	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9602)	-2,5	0,08	0,01

P4	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9602)	-2,5	0,08	0,01

P5	0,7	0,7	0,9	0,9=(L0/578)	2,5	0,21	0,04

P6	0,0	0,0	0,0	-0,1=(L0/9607)	-2,5	0,08	0,01

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 5,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 3,86	od	0,04	do	3,82

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 2,14	od	0,03	do	2,17

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	3,13	do	5,52

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 5,30 do 10,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 5,03	od	5,13	do	10,17

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 3,04	od	6,13	do	9,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	1,48	do	6,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	33	6,0	l = 1,23

e = 1*0,04 + 6*0,07 + 2*0,10 + 2*0,12 + 5*0,25 + 2*0,20 + 5*0,25 + 2*0,12 + 2*0,10 + 6*0,07 (m)

szpilki	33	6,0	l = 0,82

e = 1*0,04 + 6*0,07 + 2*0,10 + 2*0,12 + 5*0,25 + 2*0,20 + 5*0,25 + 2*0,12 + 2*0,10 + 6*0,07 (m)

2.4.3	P3 : Przęsło od 10,30 do 15,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 4,04	od	11,48	do	15,52

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,54	od	13,13	do	14,67

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	9,78	do	12,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	8,48	do	13,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.4	P4 : Przęsło od 15,30 do 20,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 4,04	od	14,78	do	18,82

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 1,54	od	15,63	do	17,17

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	18,13	do	20,52

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 2,33	od	13,98	do	16,32

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

2.4.5	P5 : Przęsło od 20,30 do 25,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 5,03	od	20,13	do	25,17

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 3,04	od	21,13	do	24,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	16,48	do	21,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	33	6,0	l = 1,23

e = 1*0,04 + 6*0,07 + 2*0,10 + 2*0,12 + 5*0,25 + 2*0,20 + 5*0,25 + 2*0,12 + 2*0,10 + 6*0,07 (m)

szpilki	33	6,0	l = 0,82

e = 1*0,04 + 6*0,07 + 2*0,10 + 2*0,12 + 5*0,25 + 2*0,20 + 5*0,25 + 2*0,12 + 2*0,10 + 6*0,07 (m)

2.4.6	P6 : Przęsło od 25,30 do 30,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

3	14,0	l = 3,86	od	26,48	do	30,26

- montażowe (górne) (34GS)

3	14,0	l = 2,14	od	28,13	do	30,27

- montażowe (dolne) (34GS)

3	14,0	l = 2,39	od	24,78	do	27,17

- podporowe (34GS)

3	14,0	l = 5,33	od	23,48	do	28,82

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	20	6,0	l = 1,23

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

szpilki	20	6,0	l = 0,82

e = 1*0,05 + 9*0,25 + 1*0,10 + 9*0,25 (m)

# Poz.3 Słupy żelbetowe

# Poz.3.1 Słup belki

2	Słup: Słup77POZ.3.1	Ilość: 2

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 4,33 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	77	1,00	1,00	224,33	-36,56	22,60	-14,62	-0,52	0,29	-0,21

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	4,33	4,33	42,86	Słup smukły   .

Kierunek Z:	4,33	4,33	50,00	Słup smukły   .

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 224,33 (kN)	MSdy = -36,56 (kN*m)	MSdz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 224,33 (kN)	NSd*etotz = -39,18 (kN*m)	NSd*etoty= 0,00 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,2 (cm)	eay = 0,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = -16,3 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = -17,5 (cm)	eoy = 0,0 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = -17,5	etoty = 0,0

etot  =  * eo

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 3,11 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 6

Liczba prętów na boku b	= 3

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 6,79 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 45,90 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,65 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 6 12,0	l = 4,28	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		23 6,0 l = 1,05 (m)

- szpilki		23 6,0 l = 0,67 (m)

# Poz.3.2 Słup belki

2	Słup: Słup79POZ.3.2	Ilość: 4

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 4,33 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	79	1,00	1,00	402,59	-17,54	12,15	-7,02	-13,72	6,86	-5,49

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	4,33	4,33	42,86	Słup smukły   .

Kierunek Z:	4,33	4,33	50,00	Słup smukły   .

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 402,59 (kN)	MSdy = -17,54 (kN*m)	MSdz = -13,72 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 402,59 (kN)	NSd*etotz = -22,24 (kN*m)	NSd*etoty= -17,75 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,2 (cm)	eay = -1,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = -4,4 (cm)	eey = -3,4 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = -5,5 (cm)	eoy = -4,4 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = -5,5	etoty = -4,4

etot  =  * eo

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,07

mn   	= 1,10

NRdz 	= 1079,31 (kN*m)

NRdy 	= 1104,66 (kN*m)

NRdo 	= 1552,30 (kN)

mn*NSd	= 442,84 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 842,05 (kN)

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 2,16 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 47,81 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,43 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 4 12,0	l = 4,28	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		23 6,0 l = 1,05 (m)

- szpilki

# Poz.3.3 Słup belki

2	Słup: Słup80POZ.3.3	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 4,33 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	80	1,00	1,00	404,49	-62,19	38,29	-24,88	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	4,33	4,33	42,86	Słup smukły   .

Kierunek Z:	4,33	4,33	50,00	Słup smukły   .

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 404,49 (kN)	MSdy = -62,19 (kN*m)	MSdz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 404,49 (kN)	NSd*etotz = -66,91 (kN*m)	NSd*etoty= 0,00 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,2 (cm)	eay = 0,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = -15,4 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = -16,5 (cm)	eoy = 0,0 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = -16,5	etoty = 0,0

etot  =  * eo

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 5,70 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	16,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 8,04 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 70,93 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,77 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 4 16,0	l = 4,28	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		18 6,0 l = 1,06 (m)

- szpilki

# Poz.3.4 Słup belki

2	Słup: Słup64POZ.3.4	Ilość: 2

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 1,90 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	64	1,00	1,00	180,56	35,09	10,41	25,22	-2,13	1,83	-0,85

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	1,90	1,90	18,85	Słup krępy (pominięcie smukłości).

Kierunek Z:	1,90	1,90	21,99	Słup krępy (pominięcie smukłości).

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 180,56 (kN)	MSdy = 35,09 (kN*m)	MSdz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 180,56 (kN)	NSd*etotz = 37,20 (kN*m)	NSd*etoty= 0,00 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = 1,2 (cm)	eay = 0,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 19,4 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = 20,6 (cm)	eoy = 0,0 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 20,6	etoty = 0,0

etot  =  * eo

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 3,23 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 6

Liczba prętów na boku b	= 3

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 6,79 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 47,66 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,65 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 6 12,0	l = 1,85	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		10 6,0 l = 1,05 (m)

- szpilki		10 6,0 l = 0,67 (m)

# Poz.3.5 Słup belki

2	Słup: Słup66POZ.3.5	Ilość: 4

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 1,90 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	66	1,00	1,00	339,24	19,86	11,65	16,58	-31,89	15,82	-12,81

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	1,90	1,90	18,85	Słup krępy (pominięcie smukłości).

Kierunek Z:	1,90	1,90	21,99	Słup krępy (pominięcie smukłości).

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 339,24 (kN)	MSdy = 19,86 (kN*m)	MSdz = -31,89 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 339,24 (kN)	NSd*etotz = 23,82 (kN*m)	NSd*etoty= -35,28 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = 1,2 (cm)	eay = -1,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 5,9 (cm)	eey = -9,4 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = 7,0 (cm)	eoy = -10,4 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 7,0	etoty = -10,4

etot  =  * eo

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 0,58

mn   	= 1,10

NRdz 	= 964,64 (kN*m)

NRdy 	= 646,95 (kN*m)

NRdo 	= 1552,30 (kN)

mn*NSd	= 373,17 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 515,95 (kN)

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 3,27 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 72,33 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,43 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 4 12,0	l = 1,85	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		10 6,0 l = 1,05 (m)

- szpilki

# Poz.3.6 Słup belki

2	Słup: Słup67POZ.3.6	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B25 fcd = 13,33 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-III typ 34GS		fyd = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 35,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 1,90 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,60 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1050,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 107187,5 (cm4)

2.2.8	Icz		= 78750,0 (cm4)

2.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	67	1,00	1,00	329,34	63,45	14,93	44,04	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.4	Wyniki obliczeniowe:

2.4.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	1,90	1,90	18,85	Słup krępy (pominięcie smukłości).

Kierunek Z:	1,90	1,90	21,99	Słup krępy (pominięcie smukłości).

2.4.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB1

Siły przekrojowe:

NSd = 329,34 (kN)	MSdy = 63,45 (kN*m)	MSdz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 329,34 (kN)	NSd*etotz = 67,29 (kN*m)	NSd*etoty= 0,00 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = 1,2 (cm)	eay = 0,0 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,35 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 19,3 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = MSd/NSd

Mimośród początkowy:	eoz = 20,4 (cm)	eoy = 0,0 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 20,4	etoty = 0,0

etot  =  * eo

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 6,22 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	16,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 8,04 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 77,29 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,77 %

 = Asr/Ac

2.5	Zbrojenie:

Pręty główne (34GS):

- 4 16,0	l = 1,85	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		8 6,0 l = 1,06 (m)

- szpilki

# Poz.4 Fundamenty

# Poz.4.1 Ława fundamentowa

2	Ława: ŁAWA POZ.4.1	Ilość: 2

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 10,67 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ St3S		fyd   = 210,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,40	6,30	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,65 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,30 (m)

40,0 x 80,0 (cm)

Lewa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Prawa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Wysięg lewej płyty:   40,0 (cm)

Wysięg prawej płyty: 40,0 (cm)

2.3	Grunty:

Poziom posadowienia: -1,60 (m)

Początek:	0,00 (m)

Koniec:	6,65 (m)

Współczynnik sprężystości:	36397,63 (kN/m2)

Uwarstwienie:

1.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	0,0 (cm)

• Miąższość:	70,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1886,47 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	wilgotne

• qmax:	0,30 (MPa)

2.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-70,0 (cm)

• Miąższość:	30,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

3.  Glina

• Poziom gruntu:	-100,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2090,42 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

4.  Glina pylasta

• Poziom gruntu:	-160,0 (cm)

• Miąższość:	100,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

5.  Pył

• Poziom gruntu:	-260,0 (cm)

• Miąższość:	40,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

6.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-300,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1988,45 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	31,8 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	55,67 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.30

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

7.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-360,0 (cm)

• Miąższość:	140,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

8.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-500,0 (cm)

• Miąższość:	

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

2.4.2	Skupione:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X1	Fz	Fx	My	n	X2	Qd/Q

(m)	(kN)	(kN)	(kN*m)		(m)

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	0,00	225,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	0,00	-	-	22,50	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	6,65	180,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	6,65	-	-	10,50	1	0,00	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

2.5.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-297,80	-84,00	-91,59	-224,31	185,32	0,00	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-270,72	-15,23	-33,53	-203,91	168,47	0,00	0,00

2.5.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)	Przęsłowe (cm2/m)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne 	zszywające

P1	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	3,77

2.5.4	Rezultaty wymiarowania przekroju

Zarysowanie

afp		- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

n	- Przęsło

Przęsło	afp	afu

(mm)	(mm)

P1	0,25	0,23

Ścinanie podłużne SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 148,70 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,07 (MPa)	Adm = 0,51 (MPa)	f = 7,02  >=  flim = 1,00

2.5.5	Rezultaty geotechniczne

n 	- Przęsło

Nośność gruntu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 148,70 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,12 (MPa)	Adm = 0,27 (MPa)	f = 2,18  >=  flim = 1,00

Osiadanie gruntu SGU:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,3 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 19,28  >=  flim = 1,00

Różnica osiadań gruntu SGU:	n = 1	x = 4,19 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,2 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 26,79  >=  flim = 1,00

Powierzchnia kontaktu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 148,70 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = +INF	Adm = 1,00 	f = 0,00  <  flim = 1,00

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,40 do 6,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 6,90	od	0,05	do	6,95

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 6,90	od	0,05	do	6,95

4	14,0	l = 6,69	od	0,21	do	6,89

2	14,0	l = 4,49	od	1,51	do	5,99

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	78	6,0	l = 1,89

e = 1*0,03 + 9*0,07 + 3*0,10 + 1*0,12 + 1*0,25 + 6*0,30 + 1*0,19 + 6*0,30 + 1*0,25 + 2*0,12 + 3*0,10 + 5*0,07 (m)

Poz.4.2 Ława fundamentowa

2	Ława: ŁAWA POZ.4.2	Ilość: 4

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 10,67 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ St3S		fyd   = 210,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,40	6,30	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,65 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,30 (m)

40,0 x 80,0 (cm)

Lewa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Prawa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Wysięg lewej płyty:   40,0 (cm)

Wysięg prawej płyty: 40,0 (cm)

2.3	Grunty:

Poziom posadowienia: -1,60 (m)

Początek:	0,00 (m)

Koniec:	6,65 (m)

Współczynnik sprężystości:	36397,63 (kN/m2)

Uwarstwienie:

1.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	0,0 (cm)

• Miąższość:	70,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1886,47 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	wilgotne

• qmax:	0,30 (MPa)

2.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-70,0 (cm)

• Miąższość:	30,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

3.  Glina

• Poziom gruntu:	-100,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2090,42 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

4.  Glina pylasta

• Poziom gruntu:	-160,0 (cm)

• Miąższość:	100,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

5.  Pył

• Poziom gruntu:	-260,0 (cm)

• Miąższość:	40,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

6.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-300,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1988,45 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	31,8 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	55,67 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.30

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

7.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-360,0 (cm)

• Miąższość:	140,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

8.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-500,0 (cm)

• Miąższość:	

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

2.4.2	Skupione:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X1	Fz	Fx	My	n	X2	Qd/Q

(m)	(kN)	(kN)	(kN*m)		(m)

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	0,00	402,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	0,00	-	-	12,50	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	6,65	340,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	6,65	-	-	11,50	1	0,00	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

Szerokość belki > 35cm  -  wymagane strzemiona czterocięte

2.5.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-554,72	-180,05	-163,76	-400,25	349,98	0,00	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-504,29	-54,74	-54,97	-363,86	318,16	0,00	0,00

2.5.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)	Przęsłowe (cm2/m)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne 	zszywające

P1	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	6,49	3,77

2.5.4	Rezultaty wymiarowania przekroju

Zarysowanie

afp		- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

n	- Przęsło

Przęsło	afp	afu

(mm)	(mm)

P1	0,28	0,10

Ścinanie podłużne SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 246,92 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,13 (MPa)	Adm = 0,51 (MPa)	f = 4,00  >=  flim = 1,00

2.5.5	Rezultaty geotechniczne

n 	- Przęsło

Nośność gruntu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 246,92 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,21 (MPa)	Adm = 0,27 (MPa)	f = 1,31  >=  flim = 1,00

Osiadanie gruntu SGU:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,5 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 10,46  >=  flim = 1,00

Różnica osiadań gruntu SGU:	n = 1	x = 3,53 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,3 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 15,49  >=  flim = 1,00

Powierzchnia kontaktu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 246,92 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = +INF	Adm = 1,00 	f = 0,00  <  flim = 1,00

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,40 do 6,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 6,90	od	0,05	do	6,95

- podporowe (34GS)

4	16,0	l = 7,09	od	0,05	do	6,95

4	16,0	l = 6,73	od	0,18	do	6,92

4	16,0	l = 5,93	od	0,68	do	6,62

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	36	8,0	l = 2,07

e = 1*0,05 + 6*0,10 + 3*0,15 + 2*0,20 + 6*0,25 + 2*0,18 + 6*0,25 + 2*0,20 + 4*0,15 + 4*0,10 (m)

szpilki	72	8,0	l = 1,56

e = 1*0,05 + 6*0,10 + 3*0,15 + 2*0,20 + 6*0,25 + 2*0,18 + 6*0,25 + 2*0,20 + 4*0,15 + 4*0,10 (m)

Poz.4.3 Ława fundamentowa

2	Ława: ŁAWA POZ.4.3	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 10,67 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ St3S		fyd   = 210,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,40	6,30	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,65 (m)

Przekrój	od 0,00 do 6,30 (m)

40,0 x 80,0 (cm)

Lewa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Prawa płyta 0,0 + 30,0 od 50,0 (cm)

Wysięg lewej płyty:   40,0 (cm)

Wysięg prawej płyty: 40,0 (cm)

2.3	Grunty:

Poziom posadowienia: -1,60 (m)

Początek:	0,00 (m)

Koniec:	6,65 (m)

Współczynnik sprężystości:	36397,63 (kN/m2)

Uwarstwienie:

1.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	0,0 (cm)

• Miąższość:	70,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1886,47 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	wilgotne

• qmax:	0,30 (MPa)

2.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-70,0 (cm)

• Miąższość:	30,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

3.  Glina

• Poziom gruntu:	-100,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2090,42 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

4.  Glina pylasta

• Poziom gruntu:	-160,0 (cm)

• Miąższość:	100,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

5.  Pył

• Poziom gruntu:	-260,0 (cm)

• Miąższość:	40,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	14,9 (Deg)

• Kohezja:	0,03 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.29

• Eo:	18,73 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.75

• IL / ID:	0.38

• Symbol konsolidacji:	B

• Typ wilgotności:

• qmax:	0,30 (MPa)

6.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-300,0 (cm)

• Miąższość:	60,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	1988,45 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	31,8 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	55,67 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.30

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

7.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-360,0 (cm)

• Miąższość:	140,0 (cm)

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

8.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	-500,0 (cm)

• Miąższość:	

• Ciężar właściwy:	2039,43 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32,7 (Deg)

• Kohezja:	0,00 (MPa)

• Współczynnik Poissona:	0.25

• Eo:	74,50 (MPa)

• Wsp. konsolidacji:	0.90

• IL / ID:	0.46

• Symbol konsolidacji:

• Typ wilgotności:	mokre

• qmax:	0,30 (MPa)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	-	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

2.4.2	Skupione:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X1	Fz	Fx	My	n	X2	Qd/Q

(m)	(kN)	(kN)	(kN*m)		(m)

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	0,00	405,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	0,00	-	-	38,00	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	6,65	330,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	6,65	-	-	15,00	1	0,00	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

Szerokość belki > 35cm  -  wymagane strzemiona czterocięte

2.5.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-539,92	-154,02	-163,18	-403,83	339,69	0,00	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-490,83	-29,94	-57,20	-367,12	308,81	0,00	0,00

2.5.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)	Przęsłowe (cm2/m)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne 	zszywające

P1	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,47	3,77

2.5.4	Rezultaty wymiarowania przekroju

Zarysowanie

afp		- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

n	- Przęsło

Przęsło	afp	afu

(mm)	(mm)

P1	0,22	0,07

Zginanie poprzeczne ławy :	n = 1	x = 0,40 (m)	A = 3,77 (cm2/m)	M = 15,04 (kN*m/m)

Ścinanie podłużne SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 245,18 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,13 (MPa)	Adm = 0,51 (MPa)	f = 4,03  >=  flim = 1,00

2.5.5	Rezultaty geotechniczne

n 	- Przęsło

Nośność gruntu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 245,18 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,20 (MPa)	Adm = 0,27 (MPa)	f = 1,32  >=  flim = 1,00

Osiadanie gruntu SGU:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,5 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 10,54  >=  flim = 1,00

Różnica osiadań gruntu SGU:	n = 1	x = 3,53 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,3 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 15,69  >=  flim = 1,00

Powierzchnia kontaktu SGN:	n = 1	x = 0,40 (m)	N = 245,18 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = +INF	Adm = 1,00 	f = 0,00  <  flim = 1,00

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,40 do 6,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

5	12,0	l = 6,90	od	0,05	do	6,95

- podporowe (34GS)

5	16,0	l = 7,09	od	0,05	do	6,95

5	16,0	l = 6,73	od	0,18	do	6,92

5	16,0	l = 4,53	od	1,48	do	6,02

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	47	6,0	l = 2,07

e = 1*0,04 + 8*0,05 + 7*0,10 + 3*0,15 + 1*0,20 + 5*0,25 + 2*0,18 + 5*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 + 8*0,10 + 3*0,05 (m)

szpilki	141	6,0	l = 1,54

e = 1*0,04 + 8*0,05 + 7*0,10 + 3*0,15 + 1*0,20 + 5*0,25 + 2*0,18 + 5*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 + 8*0,10 + 3*0,05 (m)

Poz.5.1 Ława fundamentowa

2	Ława: ŁAWA POZ.5.1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 10,67 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ St3S		fyd   = 210,00 (MPa)

2.2	Obciążenia:

2.2.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	-	1-6	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

2.2.2	Skupione:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X1	Fz	Fx	My	n	X2	Qd/Q

(m)	(kN)	(kN)	(kN*m)		(m)

siła skupiona	stałe	góra	2-5-6	1,10	0,00	405,00	-	-	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	4	1,10	0,00	405,00	-	-	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	0,00	225,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	2-5-6	1,10	0,00	-	-	7,00	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	4	1,10	0,00	-	-	16,00	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	0,00	-	-	0,50	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	6	1,10	5,30	225,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	6	1,10	5,30	-	-	0,50	1	0,00	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.3	Wyniki obliczeniowe:

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-228,97	-100,01	94,98	-225,78	236,95	0,00	0,00

P2	5,22	-103,61	110,97	166,33	-183,46	209,27	0,00	0,00

P3	9,32	-92,50	173,84	158,04	-210,55	206,18	0,00	0,00

P4	9,22	-90,21	174,66	168,31	-212,76	208,79	0,00	0,00

P5	10,49	-93,88	175,72	122,83	-210,66	182,27	0,00	0,00

P6	0,00	-244,68	121,95	-100,18	-239,49	226,81	0,00	0,00

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-208,15	-28,43	86,34	-205,25	215,41	0,00	0,00

P2	0,00	-94,19	100,89	151,21	-166,78	190,24	0,00	0,00

P3	0,00	-84,09	158,04	143,67	-191,41	187,44	0,00	0,00

P4	0,00	-82,01	158,78	153,01	-193,42	189,81	0,00	0,00

P5	0,00	-85,35	159,75	111,66	-191,51	165,70	0,00	0,00

P6	0,00	-222,43	110,86	-29,16	-217,72	206,19	0,00	0,00

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)	Przęsłowe (cm2/m)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne 	zszywające

P1	9,91	0,00	0,00	5,83	9,91	0,00	3,77

P2	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P3	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P4	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P5	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P6	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	5,83	3,77

2.3.4	Rezultaty wymiarowania przekroju

Zarysowanie

afp		- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

n	- Przęsło

Przęsło	afp	afu

(mm)	(mm)

P1	0,24	0,30

P2	0,07	0,23

P3	0,07	0,31

P4	0,12	0,32

P5	0,13	0,23

P6	0,26	0,23

Ścinanie podłużne SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 166,91 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,06 (MPa)	Adm = 0,51 (MPa)	f = 8,07  >=  flim = 1,00

2.3.5	Rezultaty geotechniczne

n 	- Przęsło

Nośność gruntu SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 166,91 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,14 (MPa)	Adm = 0,30 (MPa)	f = 2,16  >=  flim = 1,00

Osiadanie gruntu SGU:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,3 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 18,77  >=  flim = 1,00

Różnica osiadań gruntu SGU:	n = 2	x = 7,60 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,1 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 35,42  >=  flim = 1,00

Powierzchnia kontaktu SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 166,91 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = +INF	Adm = 1,00 	f = 0,00  <  flim = 1,00

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 4,80 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 9,35	od	0,05	do	9,40

4	14,0	l = 8,50	od	3,21	do	11,71

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 7,85	od	0,05	do	7,90

4	14,0	l = 7,81	od	0,10	do	7,90

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	72	6,0	l = 1,95

e = 1*0,03 + 7*0,07 + 2*0,10 + 1*0,25 + 4*0,30 + 1*0,23 + 2*0,30 + 1*0,25 + 3*0,10 + 11*0,07 + 3*0,05 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 5,10 do 10,10 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 7,06	od	8,80	do	15,86

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	66	6,0	l = 1,95

e = 1*0,04 + 5*0,07 + 3*0,10 + 1*0,25 + 5*0,30 + 1*0,09 + 5*0,30 + 3*0,10 + 9*0,07 (m)

2.4.3	P3 : Przęsło od 10,40 do 15,40 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 7,06	od	15,25	do	22,31

4	14,0	l = 8,91	od	11,10	do	20,01

- podporowe (34GS)

8	14,0	l = 5,91	od	7,30	do	13,21

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	70	6,0	l = 1,95

e = 1*0,04 + 9*0,07 + 3*0,10 + 5*0,30 + 1*0,18 + 4*0,30 + 1*0,25 + 3*0,10 + 8*0,07 (m)

2.4.4	P4 : Przęsło od 15,70 do 20,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

1	14,0	l = 32,20	od	0,06	do	0,06

1	14,0	l = 28,19	od	0,07	do	0,07

1	14,0	l = 27,67	od	0,60	do	0,60

1	14,0	l = 27,14	od	1,12	do	1,12

- podporowe (34GS)

8	14,0	l = 5,91	od	12,60	do	18,51

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	70	6,0	l = 1,95

e = 1*0,04 + 9*0,07 + 3*0,10 + 5*0,30 + 1*0,18 + 4*0,30 + 1*0,25 + 3*0,10 + 8*0,07 (m)

2.4.5	P5 : Przęsło od 21,00 do 26,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 9,86	od	21,70	do	31,55

- podporowe (34GS)

8	14,0	l = 5,91	od	17,90	do	23,81

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	66	6,0	l = 1,95

e = 1*0,04 + 9*0,07 + 3*0,10 + 5*0,30 + 1*0,09 + 5*0,30 + 1*0,25 + 3*0,10 + 5*0,07 (m)

2.4.6	P6 : Przęsło od 26,30 do 31,30 (m)

Zbrojenie podłużne:

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 8,36	od	23,20	do	31,55

4	14,0	l = 8,20	od	23,20	do	31,39

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	82	6,0	l = 1,95

e = 1*0,03 + 4*0,05 + 12*0,07 + 4*0,10 + 3*0,30 + 2*0,20 + 4*0,30 + 1*0,25 + 2*0,10 + 8*0,07 (m)

Poz.5.2 Ława fundamentowa

2	Ława: ŁAWA POZ.5.2	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B20	fcd = 10,67 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-III	typ 34GS		fyd   = 350,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-I	typ St3S		fyd   = 210,00 (MPa)

2.2	Obciążenia:

2.2.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	-	1-6	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

2.2.2	Skupione:

Typ	Natura	Poz.	Przęsło	f	X1	Fz	Fx	My	n	X2	Qd/Q

(m)	(kN)	(kN)	(kN*m)		(m)

siła skupiona	stałe	góra	2-5-6	1,10	0,00	340,00	-	-	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	4	1,10	0,00	330,00	-	-	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	1	1,10	0,00	180,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	2-5-6	1,10	0,00	-	-	16,00	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	4	1,10	0,00	-	-	0,00	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	1	1,10	0,00	-	-	2,00	1	0,00	1,00

siła skupiona	stałe	góra	6	1,10	5,30	180,00	-	-	1	0,00	1,00

moment skupiony	stałe	-	6	1,10	5,30	-	-	2,00	1	0,00	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.3	Wyniki obliczeniowe:

Szerokość belki > 35cm  -  wymagane strzemiona czterocięte

2.3.1	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-182,47	-78,37	81,51	-180,77	194,69	0,00	0,00

P2	3,06	-84,86	104,81	135,60	-158,27	173,81	0,00	0,00

P3	10,99	-74,15	152,50	131,81	-178,49	169,90	0,00	0,00

P4	4,46	-79,19	131,59	137,67	-171,34	173,76	0,00	0,00

P5	12,08	-76,34	154,55	102,75	-178,54	152,37	0,00	0,00

P6	0,00	-196,40	112,97	-81,89	-201,58	181,43	0,00	0,00

2.3.2	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp	Nmaks	Nmin

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-165,89	-21,18	74,10	-164,34	176,99	0,00	0,00

P2	0,00	-77,15	95,28	123,27	-143,88	158,01	0,00	0,00

P3	0,00	-67,41	138,64	119,83	-162,26	154,46	0,00	0,00

P4	0,00	-71,99	119,63	125,15	-155,77	157,97	0,00	0,00

P5	0,00	-69,40	140,50	93,41	-162,31	138,52	0,00	0,00

P6	0,00	-178,55	102,70	-24,93	-183,26	164,93	0,00	0,00

2.3.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)	Przęsłowe (cm2/m)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne 	zszywające

P1	9,91	0,00	0,00	5,83	9,91	0,00	3,77

P2	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P3	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P4	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P5	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	3,77

P6	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	5,83	3,77

2.3.4	Rezultaty wymiarowania przekroju

Zarysowanie

afp		- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

n	- Przęsło

Przęsło	afp	afu

(mm)	(mm)

P1	0,19	0,09

P2	0,11	0,15

P3	0,14	0,11

P4	0,11	0,10

P5	0,15	0,11

P6	0,21	0,10

Zginanie poprzeczne ławy :	n = 1	x = 0,30 (m)	A = 3,77 (cm2/m)	M = 6,14 (kN*m/m)

Ścinanie podłużne SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 139,74 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,05 (MPa)	Adm = 0,51 (MPa)	f = 10,12  >=  flim = 1,00

2.3.5	Rezultaty geotechniczne

n 	- Przęsło

Nośność gruntu SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 139,74 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,12 (MPa)	Adm = 0,30 (MPa)	f = 2,58  >=  flim = 1,00

Osiadanie gruntu SGU:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,2 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 25,21  >=  flim = 1,00

Różnica osiadań gruntu SGU:	n = 5	x = 24,03 (m)	N = 0,00 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = 0,1 (cm)	Adm = 5,1 (cm)	f = 45,65  >=  flim = 1,00

Powierzchnia kontaktu SGN:	n = 1	x = 0,30 (m)	N = 139,74 (kN/m)	H = 0,00 (kN/m)	M = 0,00 (kN*m/m)

Ref = +INF	Adm = 1,00 	f = 0,00  <  flim = 1,00

2.4	Zbrojenie:

2.4.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 4,80 (m)

Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 4,85	od	0,05	do	4,90

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,06	od	0,05	do	5,03

4	14,0	l = 3,68	od	0,10	do	3,69

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	23	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 3*0,15 + 6*0,25 + 2*0,20 + 4*0,25 + 1*0,20 + 5*0,15 + 1*0,10 (m)

23	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 3*0,15 + 6*0,25 + 2*0,20 + 4*0,25 + 1*0,20 + 5*0,15 + 1*0,10 (m)

2.4.2	P2 : Przęsło od 5,10 do 10,10 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 3,59	od	3,21	do	6,80

4	14,0	l = 3,38	od	3,31	do	6,68

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 5,22	od	4,98	do	10,20

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,41	od	4,88	do	10,29

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	23	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 2*0,15 + 8*0,25 + 1*0,20 + 7*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 (m)

23	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 2*0,15 + 8*0,25 + 1*0,20 + 7*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 (m)

2.4.3	P3 : Przęsło od 10,40 do 15,40 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 4,75	od	7,87	do	12,63

4	14,0	l = 4,53	od	7,99	do	12,51

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 5,22	od	10,28	do	15,50

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,39	od	10,21	do	15,59

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	24	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 4*0,15 + 7*0,25 + 2*0,18 + 7*0,25 + 3*0,15 (m)

24	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 4*0,15 + 7*0,25 + 2*0,18 + 7*0,25 + 3*0,15 (m)

2.4.4	P4 : Przęsło od 15,70 do 20,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 4,75	od	13,17	do	17,93

4	14,0	l = 4,53	od	13,29	do	17,81

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 5,22	od	15,58	do	20,80

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,39	od	15,51	do	20,89

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	24	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 3*0,15 + 1*0,20 + 7*0,25 + 1*0,10 + 7*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 (m)

24	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 3*0,15 + 1*0,20 + 7*0,25 + 1*0,10 + 7*0,25 + 1*0,20 + 3*0,15 (m)

2.4.5	P5 : Przęsło od 21,00 do 26,00 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 4,75	od	18,47	do	23,23

4	14,0	l = 4,53	od	18,59	do	23,11

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 5,22	od	20,88	do	26,10

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,41	od	20,81	do	26,22

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	23	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 4*0,15 + 7*0,25 + 1*0,20 + 8*0,25 + 1*0,20 + 1*0,15 (m)

23	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 4*0,15 + 7*0,25 + 1*0,20 + 8*0,25 + 1*0,20 + 1*0,15 (m)

2.4.6	P6 : Przęsło od 26,30 do 31,30 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (34GS)

4	14,0	l = 3,70	od	24,30	do	28,00

4	14,0	l = 3,47	od	24,42	do	27,88

- montażowe (dolne) (34GS)

4	12,0	l = 5,37	od	26,18	do	31,55

- podporowe (34GS)

4	14,0	l = 5,53	od	26,11	do	31,55

4	14,0	l = 4,18	od	27,41	do	31,50

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St3S)

strzemiona	26	8,0	l = 2,17

e = 1*0,05 + 2*0,10 + 5*0,15 + 1*0,20 + 5*0,25 + 2*0,15 + 7*0,25 + 3*0,15 (m)

26	8,0	l = 1,74

e = 1*0,05 + 2*0,10 + 5*0,15 + 1*0,20 + 5*0,25 + 2*0,15 + 7*0,25 + 3*0,15 (m)