P L A N B E Z P I E C Z E Ń S T W A I O C H R O N Y Z D R O W I A do projektu: BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 12 Na działkach wg załączonego wypisu z rejestru gruntów – położonych w miejscowości Janów w gminie Tczów

INWESTOR:               Urząd Gminy Tczów

26 – 706 Tczów

OPRACOWAŁ:            Sławomir Bzoma

nr upr. 1806/LB/92

ZAKRES ROBÓT:

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy  z chudego betonu,

- wykonanie okrawężnikowania chodnika i wjazdów obrzeżami betonowymi,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – na chodnikach i wjazdach

- wykonanie poboczy gruntowych z nawiązaniem do niwelety  projektowanej nawierzchni oraz wjazdów gospodarczych na posesje.

Powyższy zakres robót odnosi się do „ Projektu budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 na działkach wg załączonego wypisu z rejestru gruntów położonych w miejscowości Janów w gminie Tczów ”

OBIEKTY BUDOWLANE, ELEMENTY PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE :

Na terenie przeznaczonym pod budowę chodników przy drodze krajowej nr 12 nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce, jedynie istniejące wjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej należy rozebrać na szerokość chodnika i wykonać z kostki brukowej z nawiązaniem do niwelety nowego chodnika i wjazdów istniejących.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT:

- - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- - Oznakowanie robót

- - Zagospodarowanie terenu budowy

- - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- - Roboty ziemne

- - Podbudowy

- - Elementy dróg i ulic

- - Nawierzchnie z kostki brukowej

- - Pogłębienie rowu i formowanie skarp

- - Odwodnienie

- Porządkowanie terenu budowy

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych

- - szkolenie pracowników w zakresie BHP,

- - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia szczególnego,

- - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

- Oznakowanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy wcześniej zabezpieczyć i oznakować teren budowy zgodnie z zatwierdzonym  projektem czasowej organizacji robót.

- Zagospodarowanie terenu budowy

Przy realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na prawidłowe zagospodarowanie terenu budowy.

Mając na uwadze, iż roboty prowadzone będą przy drodze krajowej, należy  się spodziewać wzmożonego natężeniem ruchu kołowego, zachowując szczególną uwagę i stosując się do czasowego oznakowania w trakcie prowadzenia robót. Dlatego też wszystkie niezbędne materiały z przeznaczeniem do budowy należy składować w miejscu bezpiecznym wcześniej przygotowanym, w którym ich przechowywanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo  użytkowników drogi, nie kolidować będzie przy wykonywaniu robót, nie utrudniało będzie ruchu podczas wykonywania prac i nie zagrażało bezpieczeństwu pracowników oraz składowanego asortymentu na uszkodzenia np. przez maszyny budowlane.

Organizując roboty na wolnej przestrzeni (w terenie) pracownikom zatrudnionym  zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia, oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciw pożarowych.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0C lub powyżej 20 0C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie lub z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przystępując do wykonania robót przygotowawczych, między innymi wykonywanie wszelakich prac pomiarowych. Osoby wykonujące to zadanie powinny być ubrane w odzież “ochronną” ostrzegawczą barwy żółtej lub pomarańczowej widoczną dla poruszających się drogą krajową przy zachowaniu szczególnej uwagi.

5. Roboty ziemne

Możliwe zagrożenia przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu zaporami drogowymi; brak przekrycia wykopu – w wypadkach uzasadnionych)

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się, obsunięcie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót  na terenie budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- ciepłownicze

- wodociągowe i kanalizacyjne

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci oraz sposobu wykonania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Podczas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić zastawy zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

6. Podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod chodnikami i wjazdami nie występują warunki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Jednak przy mechanicznym zagęszczaniu podbudowy np. zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi należy użytkować je zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją oraz zaleceniami producenta owego sprzętu.

7. Elementy ulic i chodników

Zagrożeniami dla zdrowia mogą być okaleczenia i rany cięte spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem narzędzi do obróbki i przycinania obrzeży lub krawężników.

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na ochronę oczu (stosować okulary ochronne zapobiegające uszkodzeniu wzroku przez odpryski lub opiłki), słuchu (stosować nauszniki chroniące przed zbyt głośnym hałasem), dłonie poprzez stosowanie rękawic roboczych ochronnych, kolana poprzez nakładanie nakolanników.

8. Roboty nawierzchniowe

Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej   betonowej nie występują  warunki

szczególnie niebezpieczne zagrażające życiu.

Zagrożeniem dla zdrowia mogą być okaleczenia i rany cięte spowodowane

nieprawidłowym używaniem urządzeń do obróbki i przycinaniu krawędzi kostki, obrzeży i krawężników lub obrzeży chroniąc oczy, słuch i dłonie należy stosować się do                      pkt.7 P.BiO.Z.

9. Pogłębienie rowu i formowanie skarp

przy wykonywaniu robót związanych z pogłębieniem rowu i formowaniem skarp w celu uniknięcia narażenia zdrowia i życia należy postępować wg zasad jak w pkt.5 P.BiO.Z.

10. Odwodnienie

Wykonując odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych (cieki wodne) nie występują szczególnie niebezpieczne warunki zagrażające zdrowiu i życiu.

11. Roboty pozostałe i wykończeniowe

Do robót pozostałych zalicza się plantowanie terenu po obydwu stronach chodnika,

Nie występują warunki szczególnie niebezpieczne mogące zagrozić życiu lub zdrowiu.

9. Zakończenie robót – porządkowanie terenu budowy

Zakończenie robót wiąże się z odbiorem technicznym i przekazaniem placu budowy Inwestorowi.

W tym celu, po zakończeniu  robót wykonawca zobowiązany jest doprowadzić użytkowany roboczo teren do porządku, mianowicie:

- usunąć tymczasowe oznakowanie w celu przywrócenia stałej organizacji ruchu,

- wszystkie maszyny budowlane  i urządzenia techniczne bezpiecznie przetransportować

do bazy,

- usunąć pozostałości materiałów, gruzu i ziemi,

- usunąć inne pozostałości i zanieczyszczenia.

sporządził:  ......................................