Książka Przedmiarów

| 1. WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH |
| --- |
| 1.1. Sala nr 2 |
| 1 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek terakotowych | 57,54 m2 |
| 1. | 5,68*10,13 |  |  |  | 57,54 |
| 2 | KNR 4-01 0428-02-050 Rozebranie podestu drewnianego (podium) | 6,97 m2 |
| 1. | 3,77*1,85 |  |  |  | 6,97 |
| 3 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 57,54 m2 |
| 4 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 57,54 m2 |
| 5 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 57,54 m2 |
| 6 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET z wywinięciem na ściany ok. 10 cm. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 60,74 m2 |
| 1. | 5,88*10,33 |  |  |  | 60,74 |
| 7 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 60,74 m2 |
| 8 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 9 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,58 m3 |
| 1. | 57,54*0,01 |  |  |  | 0,58 |
| 10 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,58 m3 |
| 11 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,58 m3 |
| 1.2. Sala nr 3 |
| 12 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 49,25 m2 |
| 1. | 5,70*8,64 |  |  |  | 49,25 |
| 13 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 49,25 m2 |
| 14 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 49,25 m2 |
| 15 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 49,25 m2 |
| 16 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET z wywinęciem na ściany ok. 10 cm. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 52,16 m2 |
| 1. | 5,90*8,84 |  |  |  | 52,16 |
| 17 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 52,16 m2 |
| 18 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 19 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 20 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 21 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.3. Sala nr 4 |
| 22 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 48,48 m2 |
| 1. | 5,69*8,52 |  |  |  | 48,48 |
| 23 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 48,48 m2 |
| 24 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 48,48 m2 |
| 25 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 48,48 m2 |
| 26 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET wywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 51,36 m2 |
| 1. | 5,89*8,72 |  |  |  | 51,36 |
| 27 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 51,36 m2 |
| 28 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 29 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 30 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 31 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.4. Sala nr 8 |
| 32 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 62,92 m2 |
| 1. | (1,49*4,47+4,12*5,69) |  |  |  | 30,10 |
| 2. | 8,51*5,43-2,40*5.58 |  |  |  | 32,82 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 62,92 |
| 33 | KNR 4-01 0816-06-050 Rozebranie posadzek - parkiet | 62,92 m2 |
| 1. | (1,49*4,47+4,12*5,69) |  |  |  | 30,10 |
| 2. | 8,51*5,43-2,40*5.58 |  |  |  | 32,82 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 62,92 |
| 34 | KNR 4-01 0428-02-050 Rozebranie podestu drewnianego (podium) | 3,16 m2 |
| 1. | 1,54*2,05 |  |  |  | 3,16 |
| 35 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 62,92 m2 |
| 36 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 62,92 m2 |
| 37 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 62,92 m2 |
| 38 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np TARKETwywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 67,95 m2 |
| 1. | 62,92*1,08 |  |  |  | 67,95 |
| 39 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 67,95 m2 |
| 40 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 41 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,50 m3 |
| 1. | 62,92*0,008 |  |  |  | 0,50 |
| 42 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,50 m3 |
| 43 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,50 m3 |
| 1.5. Sala nr 11 |
| 44 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 48,84 m2 |
| 1. | 5,80*8,42 |  |  |  | 48,84 |
| 45 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 48,84 m2 |
| 46 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 48,84 m2 |
| 47 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 48,84 m2 |
| 48 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKETwywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 51,72 m2 |
| 1. | 6,0*8,62 |  |  |  | 51,72 |
| 49 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 51,72 m2 |
| 50 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 51 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 52 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 53 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.6. Sala nr 13 |
| 54 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 48,22 m2 |
| 1. | 5,64*8,55 |  |  |  | 48,22 |
| 55 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 48,22 m2 |
| 56 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 48,22 m2 |
| 57 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 48,22 m2 |
| 58 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET wywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 51,10 m2 |
| 1. | 5,84*8,75 |  |  |  | 51,10 |
| 59 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 51,10 m2 |
| 60 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 61 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 62 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 63 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.7. Sala nr 14 |
| 64 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 49,45 m2 |
| 1. | 5,71*8,66 |  |  |  | 49,45 |
| 65 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 49,45 m2 |
| 66 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 49,45 m2 |
| 67 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 49,45 m2 |
| 68 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET wywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 52,36 m2 |
| 1. | 5,91*8,86 |  |  |  | 52,36 |
| 69 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 52,36 m2 |
| 70 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 71 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 72 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 73 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.8. Sala nr 21 |
| 74 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 45,43 m2 |
| 1. | 5,56*8,17 |  |  |  | 45,43 |
| 75 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 45,43 m2 |
| 76 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 45,43 m2 |
| 77 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 45,43 m2 |
| 78 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET wywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 48,21 m2 |
| 1. | 5,76*8,37 |  |  |  | 48,21 |
| 79 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 48,21 m2 |
| 80 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 81 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,20 m3 |
| 82 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,20 m3 |
| 83 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,20 m3 |
| 1.9. Sklepik |
| 84 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 8,64 m2 |
| 1. | 1,92*4,50 |  |  |  | 8,64 |
| 85 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 8,64 m2 |
| 86 | KNR 2-02U 1134-0101-050 Wzmocnienie podłoża poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | 8,64 m2 |
| 87 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-wa) | 8,64 m2 |
| 88 | KNR 2-02 1112-0401-050 Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm, wykładzina typu np. TARKET wywinięta ok. 10 cm na ściany. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowania w szkołach | 9,96 m2 |
| 1. | 2,12*4,70 |  |  |  | 9,96 |
| 89 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. | 9,96 m2 |
| 90 | KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listwy progowej mosiężnej | 1,00 szt |
| 91 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,04 m3 |
| 92 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,04 m3 |
| 93 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,04 m3 |
| 2. SCHODY WEWNĘTRZNE - WYŁOŻENIE PŁYTKAMI |
| 94 | KNR 4-01 0807-04-050 Rozbióka lastryka ze schodów (fragment połączenia z korytarzem) | 1,28 m2 |
| 1. | 3,55*0,36 |  |  |  | 1,28 |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |
| 3. | Suma |  |  |  | 1,28 |
| 95 | KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) | 1,28 m2 |
| 96 | KNR 2-02 1121-03-050 Okładziny schodów z płytek terakotowych GRES) antypoślizgowych układanych na klej o wymiarach 15x15 cm (B.I.nr 8/96) - płytki układane na istniejącym lastryku | 5,74 m2 |
| 1. | 1,45*0,14*12 |  |  |  | 2,44 |
| 2. | 1,07*0,14*11*2 |  |  |  | 3,30 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 5,74 |
| 97 | KNR 2-02 1121-05-050 Okładziny schodów z płytek terakotowych antypoślizgowych układanych na klej o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) - płytki układane na istniejącym lastryku | 17,66 m2 |
| 1. | 1,45*3,28+3,54*1,44 |  |  |  | 9,85 |
| 2. | 1,07*3,05*2+3,55*0,36 |  |  |  | 7,80 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 17,66 |
| 98 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,01 m3 |
| 1. | 1,28*0,01 |  |  |  | 0,01 |
| 99 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,01 m3 |
| 100 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,01 m3 |
| 3. SANITARIATY |
| 3.1. WC dla personelu |
| 3.1.1. Roboty budowlane |
| 101 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 29,43 m2 |
| 1. | (2,20+4,31)*2*1,50 |  |  |  | 19,53 |
| 2. | 1,09*1,50*2*2 |  |  |  | 6,54 |
| 3. | 2,20*1,50*2 |  |  |  | 6,60 |
| 4. | 1,68*1,50*2 |  |  |  | 5,04 |
| 5. | -0,70*1,50*3*2 |  |  |  | -6,30 |
| 6. | -0,70*1,50 |  |  |  | -1,05 |
| 7. | -0,50*0,62*3 |  |  |  | -0,93 |
| 102 | KNR 4-01 0354-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych (kabiny) | 2,00 szt |
| 103 | KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | 1,00 szt |
| 104 | (AW) AW 0 Demontaż skrzydła drzwiowego | 1,00 szt |
| 105 | KNR 4-01 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły - wykonanie trzeciej kabiny | 0,47 m2 |
| 1. | 0,86*2,18 |  |  |  | 1,87 |
| 2. | -0.70*2,0 |  |  |  | -1,40 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 0,47 |
| 106 | KNR 4-01 0714-0101-050 Uzupełnienie tynku kat. I po skutej glazurze i na nowej ścianie | 30,37 m2 |
| 1. | 29,43 |  |  |  | 29,43 |
| 2. | 0,47*2 |  |  |  | 0,94 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 30,37 |
| 107 | KNR 2-02 0829-07-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej (B.I.nr 8/96) | 44,70 m2 |
| 1. | (2,20+4,31)*2*2,18 |  |  |  | 28,38 |
| 2. | 1,09*2,18*2*2 |  |  |  | 9,50 |
| 3. | 2,20*2,18*2 |  |  |  | 9,59 |
| 4. | 1,68*2,18*2 |  |  |  | 7,32 |
| 5. | -0,70*2,0*3*2 |  |  |  | -8,40 |
| 6. | -0,70*2,0 |  |  |  | -1,40 |
| 7. | -0,50*1,30*3 |  |  |  | -1,95 |
| 8. | (0,86*2,18-0,70*2,0)*2 |  |  |  | 0,95 |
| 9. | (1,09*2+2,20-0,70-0,28+0,84*2+0,86)*0,12 |  |  |  | 0,71 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 44,70 |
| 108 | KNR 2-02U 0842-01-040 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian (Orgbud W-wa) | 45,00 m |
| 109 | KNR 2-02 2004-01-050 Zabudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi | 2,00 m2 |
| 110 | KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych | 1,00 szt |
| 111 | KNR 4-01 0713-0101-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ponad glazurą | 12,11 m2 |
| 1. | (2,20+4,31)*2*0,93 |  |  |  | 12,11 |
| 112 | KNR 4-01 0713-0201-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach | 9,48 m2 |
| 1. | 2,20*4,31 |  |  |  | 9,48 |
| 113 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ściany + sufit) | 21,59 m2 |
| 1. | 12,11+9,48 |  |  |  | 21,59 |
| 114 | KNR 2-02 2009-02-050 Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku (powyżej glazury) | 12,11 m2 |
| 1. | (2,20+4,31)*2*0,93 |  |  |  | 12,11 |
| 115 | KNR 2-02 2009-04-050 Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. | 9,48 m2 |
| 1. | 2,20*4,31 |  |  |  | 9,48 |
| 116 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną (ściany + sufit) | 21,59 m2 |
| 1. | 12,11+9,48 |  |  |  | 21,59 |
| 117 | KNR 4-01 1211-04-050 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz z oczyszczenem | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*(1,0+0,50)*2 |  |  |  | 4,20 |
| 118 | KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*(1,0+0,50)*2 |  |  |  | 4,20 |
| 119 | KNR 4-01 0320-02-050 Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (bez dostawy ościeżnic) - kabiny | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*3 |  |  |  | 4,20 |
| 120 | (AW) AW 0 Dostawa ościeżnic metalowych | 3,00 szt |
| 121 | KNR 2-02 1017-03-050 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszklone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - kabiny | 4,20 m2 |
| 122 | (AW) AW 0 Dostawa i montaż lustra | 1,00 szt |
| 123 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,90 m3 |
| 124 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,90 m3 |
| 125 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,90 m3 |
| 3.1.2. Roboty instalacyjne |
| 126 | KNR 4-02 0235-01-090 Demontaż pisuaru (do likwidacji) | 1,00 kpl |
| 127 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | 1,00 kpl |
| 128 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | 1,00 szt |
| 129 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | 2,00 kpl |
| 130 | KNR 4-02 0520-01-090 Demontaż grzejnika żeliwnego (1 szt. do likwidacji) | 2,00 kpl |
| 131 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 3,00 kpl |
| 132 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa | 1,00 szt |
| 133 | KNR 2-15 0115-01-020 Bateria umywalkowa | 1,00 szt |
| 134 | KNR 2-15 0419-0110-090 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1560 mm | 1,00 kpl |
| 135 | KNR 4-02W 0150-03-020 Montaż termy elektrycznej - elektryczny podgrzewacz wody firmy np. KOSPEL | 1,00 szt |
| 136 | KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm | 3,00 m |
| 137 | KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 3,00 szt |
| 3.2. WC dla chłopców |
| 3.2.1. Roboty budowlane |
| 138 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 30,87 m2 |
| 1. | (2,20+4,63)*2*1,50 |  |  |  | 20,49 |
| 2. | 1,19*1,50*2*2 |  |  |  | 7,14 |
| 3. | 2,20*1,50*2 |  |  |  | 6,60 |
| 4. | (0,82+0,82)*1,50*2 |  |  |  | 4,92 |
| 5. | -0,70*1,50*3*2 |  |  |  | -6,30 |
| 6. | -0,70*1,50 |  |  |  | -1,05 |
| 7. | -0,50*0,62*3 |  |  |  | -0,93 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 30,87 |
| 139 | KNR 4-01 0354-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych (kabiny) | 2,00 szt |
| 140 | KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | 1,00 szt |
| 141 | (AW) AW 0 Demontaż skrzydła drzwiowego | 1,00 szt |
| 142 | KNR 4-01 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły - wykonanie trzeciej kabiny | 0,52 m2 |
| 1. | 0,88*2,18 |  |  |  | 1,92 |
| 2. | -0.70*2,0 |  |  |  | -1,40 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 0,52 |
| 143 | KNR 4-01 0714-0101-050 Uzupełnienie tynku kat. I po skutej glazurze i na nowej ścianie | 31,91 m2 |
| 1. | 30,87 |  |  |  | 30,87 |
| 2. | 0,52*2 |  |  |  | 1,04 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 31,91 |
| 144 | KNR 2-02 0829-07-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej (B.I.nr 8/96) | 46,84 m2 |
| 1. | (2,20+4,63)*2*2,18 |  |  |  | 29,78 |
| 2. | 1,19*2,18*2*2 |  |  |  | 10,38 |
| 3. | 2,20*2,18*2 |  |  |  | 9,59 |
| 4. | (0,82+0,82)*2,18*2 |  |  |  | 7,15 |
| 5. | -0,70*2,0*3*2 |  |  |  | -8,40 |
| 6. | -0,70*2,0 |  |  |  | -1,40 |
| 7. | -0,50*1,30*3 |  |  |  | -1,95 |
| 8. | (0,86*2,18-0,70*2,0)*2 |  |  |  | 0,95 |
| 9. | (1,19*2+2,20-0,70-0,28+0,84*2+0,86)*0,12 |  |  |  | 0,74 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 46,84 |
| 145 | KNR 2-02U 0842-01-040 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian (Orgbud W-wa) | 48,00 m |
| 146 | KNR 2-02 2004-01-050 Zabudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi | 2,00 m2 |
| 147 | KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych | 1,00 szt |
| 148 | KNR 4-01 0713-0101-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ponad glazurą | 12,70 m2 |
| 1. | (2,20+4,63)*2*0,93 |  |  |  | 12,70 |
| 149 | KNR 4-01 0713-0201-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach | 10,19 m2 |
| 1. | 2,20*4,63 |  |  |  | 10,19 |
| 150 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ściany + sufit) | 22,89 m2 |
| 1. | 12,70+10,19 |  |  |  | 22,89 |
| 151 | KNR 2-02 2009-02-050 Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku (powyżej glazury) | 12,70 m2 |
| 152 | KNR 2-02 2009-04-050 Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. | 10,19 m2 |
| 153 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną (ściany + sufit) | 22,89 m2 |
| 1. | 12,70+10,19 |  |  |  | 22,89 |
| 154 | KNR 4-01 1211-04-050 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz z oczyszczenem - drzwi wejściowe do sanitariatu | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*(1,0+0,50)*2 |  |  |  | 4,20 |
| 155 | KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*(1,0+0,50)*2 |  |  |  | 4,20 |
| 156 | KNR 4-01 0320-02-050 Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (bez dostawy ościeżnic) - kabiny | 4,20 m2 |
| 1. | 0,70*2,0*3 |  |  |  | 4,20 |
| 157 | (AW) AW 0 Dostawa ościeżnic metalowych - "70" | 3,00 szt |
| 158 | KNR 2-02 1017-03-050 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszklone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - kabiny | 4,20 m2 |
| 159 | (AW) AW 0 Dostawa i montaż lustra | 1,00 szt |
| 160 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 0,90 m3 |
| 161 | KNR 4-01 0108-12-060 Dopłata za 3 km transportu gruzu | 0,90 m3 |
| 162 | (AW) AW 0 Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | 0,90 m3 |
| 3.2.2. Roboty instalacyjne |
| 163 | KNR 4-02 0235-01-090 Demontaż pisuaru (do likwidacji) | 1,00 kpl |
| 164 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki (1 szt. dolikwidacji) | 2,00 kpl |
| 165 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | 2,00 szt |
| 166 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | 2,00 kpl |
| 167 | KNR 4-02 0520-01-090 Demontaż grzejnika żeliwnego | 1,00 kpl |
| 168 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 3,00 kpl |
| 169 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa | 1,00 szt |
| 170 | KNR 2-15 0115-01-020 Bateria umywalkowa | 1,00 szt |
| 171 | KNR 2-15 0419-0110-090 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1560 mm | 1,00 kpl |
| 172 | KNR 4-02W 0150-03-020 Montaż termy elektrycznej - elektryczny podgrzewacz wody firmy np. KOSPEL | 1,00 szt |
| 173 | KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm | 3,00 m |
| 174 | KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 3,00 szt |
| 4. WYMIANA DRZWI - WEJŚCIE DO SEKRETARIATU, WEJŚCIE DO POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO NR 17, SALA NR 8 - dokładne wymiary drzwi ustalić bezpośrednio na budowie |
| 4.1. Wejście do sekretariatu |
| 175 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | 1,00 szt |
| 176 | (AW) AW 0 Dostawa oraz montaż drzwi antywłamaniowych o wym. 80x200 cm z obróbką ościeży | 1,00 szt |
| 4.2. Wejście do pokoju nauczycielskiego nr 17 |
| 177 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | 1,00 szt |
| 178 | KNR 2-02 1017-01-050 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą drewnianą przystosowane do montażu urządzenia otwierającego drzwi za pomocą karty chipowej (klamka od wewnątrz + gałka z zewnątrz) wraz z obróbką ościeży | 1,70 m2 |
| 1. | pokój nauczycielski |  |  |  |  |
| 2. | 0,85*2,0 |  |  |  | 1,70 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 1,70 |
| 179 | (AW) AW 0 Dostawa oraz montaż urządzenia do otwierania drzwi za pompcą karty chipowej. Zestaw zawiera: zbliżeniowy czytnik karty, samozamykacz do drzwi, zwora elektromagnetyczna, przycisk wyjścia + przycisk wyjścia awaryjnego, zasilacz, przewody zasilające, karty chipowe | 1,00 szt |
| 4.3. Sale lekcyjne nr 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 21 |
| 180 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | 7,00 szt |
| 181 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - szt. 1 | 2,50 m2 |
| 1. | 1,25*2,0 |  |  |  | 2,50 |
| 182 | KNR 2-02 1017-01-050 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą drewnianą wraz z obróbką ościeży - szt. 8 | 13,70 m2 |
| 1. | 0,80*2,0*7 |  |  |  | 11,20 |
| 2. | 1,25*2,0 |  |  |  | 2,50 |
| 5. PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZY BOISKU |
| 183 | KNR 2-31 0815-02-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | 7,50 m2 |
| 1. | 1.50*5,0 |  |  |  | 7,50 |
| 184 | KNR 2-31 0101-05-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. | 53,44 m2 |
| 1. | 1,50*5,0 |  |  |  | 7,50 |
| 2. | 12,20*2,10 |  |  |  | 25,62 |
| 3. | 1,60*12,70 |  |  |  | 20,32 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 53,44 |
| 185 | KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Charakterystyka Robót: dołączona pozycja 0231-0105-06-050 (KNR 2-31) | 53,44 m2 |
| 186 | KNR 2-31 0511-0201-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | 53,44 m2 |
| 187 | KNR 2-31 0401-01-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe | 37,20 m |
| 1. | 7,0+13,40+12,70+4,10 |  |  |  | 37,20 |
| 188 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe | 0,84 m3 |
| 1. | 37,20*0,15*0,15 |  |  |  | 0,84 |
| 189 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 37,20 m |
| 190 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 5,00 m |
| 191 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek | 2,00 szt |