PROJEKTOWANIE – NIERUCHOMOŚCI

BIURO USŁUG – JANUSZ KĘDZIOR

Radom ul. 25 Czerwca 26/32 m 41 tel. (0-48) 363-65-72,  kom 0604-60-39-85

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

docieplenia ścian zewnętrznych budynku hali sportowo - widowiskowej  w Tczowie Średnim gm. Tczów                                woj. mazowieckie.

# Inwestor: Urząd Gminy Tczów

Jednostka opracowująca: Biuro Usług - Janusz Kędzior Radom

ul. 25 czerwca 26/32 m 41

Branża : - Roboty budowlane

Kod CPV:  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV-  Izolacja cieplna  ścian zewnętrznych  -  45262600 - 7

Opracował:

.......................................................................................

/podpis/

Radom 21.09. 2008 roku

1      CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1      Nazwa zamówienia.

Budowa hali sportowo - widowiskoej w Tczowie Średnim gm. Tczow woj. mazowieckie.

1.2     Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  dociepleniem zewnętrznych  ścian  budynku hali sportowo - widowiskowej w Tczowie Średnim.

1.3     Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:

-      Przygotowanie stanowiska roboczego.

-      Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.

-       Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie

w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość (kondygnację)

materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania 
        robót remontowych.

-    Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów,

elementów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na

wskazanym miejscu na placu budowy.

-    Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub stropu.

-  Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.

-    Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.

-     Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

-     Przygotowanie zapraw,  dobieranie,  dopasowywanie  materiałów ocieplających i

izolacyjnych

-   Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
     robót a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców.

-    Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.

-     Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
     wywieszenie znaków informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.

-   Zabezpieczenie terenu budowy.

-    Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie

materiałów nadających się do wykorzystania Inwestorowi.

1.4     Określenia podstawowe.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.  obiekt małej architektury.

Budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urządzenia instalacyjne.

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu,

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i

specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  z

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.5.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.5.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a.  utrzymywać teren robót  i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b.  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)   zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,

c)  możliwością powstania pożaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu

prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

1.5.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas   realizacji   robót   budowlanych   Wykonawca   będzie   przestrzegać   obowiązujących   przepisów   dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi:

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U.

2003 nr 178 poz. 1745).

-   Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

-    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156).

-    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności

i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji

zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi

zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 29 listopada 2002   r. w sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych da zdrowia w środowisku

pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz.1833).

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.

313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U.1954 nr 13 poz.

51).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych da zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8  Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6    Grupy klasy i kategorie robót.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały             9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

1.6.1  Grupy robót

-   45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

1.6.2  Klasy robót

-   45 41 00 00 - 4  Tynkowanie.

-   45 44 00 00 - 3  Roboty malarskie .

-  45 26 00 00 -7   Wykonywanie pokryć i inne podobne roboty specjalistyczne

1.6.3    Kategorie robót

-    45 26 10 00 - 4 Wykonywanie  pokryć

-    45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

2     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz.  2497).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.  2041).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

a.  określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób  
     budowlany;

b.  identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c.  numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono

zgodność wyrobu budowlanego;

d.  numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

e.  inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f.  nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej należy ustalić

kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem Obiektu.

2.2    Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.

Klasa - 45260000-7 Wykonywanie pokryć  i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria - 45261000-4 Wykonywanie  pokryć

- cegła pełna ceramiczna kl-15

- zaprawa wapienna M-0,6

- zaprawa cementowo – wapienna  M- 7

- zaprawa cementowa M-8

- kratki wentylacyjne z PCV 14 x 14 cm z żaluzją

- płyty styropianowe /np. EPS 70-040/  grubości 5 i 12  cm  stosować zgodnie z Polska Normą BN- B- 20/50/1999 odmiany 15 względnie 20 rodzaju FS /samogasnące/  dla docieplenia ścian zewnętrznych

- siatka z włókna szklanego

- preparat przeciwgrzybowy do podłozy mineralnych 0,10dm3/m2

- preparat wzmacniajacy podłoże 0,2 dm3/m2

- zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych 11,02 kg/m2

- dyble plastikowe z grzybkami 4,16 szt/m2

- farba gruntująca 0,3dm3/m2

- sucha mieszanka tynkarska mineralna o grub. ziarna do 3,5 mm 4,0 kg/m

- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych równoważnych pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych.

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.

-        betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3.

-        samochód skrzyniowy do 51.

-        wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,51.

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem  dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.     WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowo

-kosztorysową,  wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną przedmiarem robót  w oparciu o

obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21

listopada 2003 r. nr 207, poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

ogólne, część I.

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - Instalacje

Elektryczne.

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe.

-   Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych

robót.

-    Instrukcjami montażu.

-    Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wykonanie instalacji elektrycznych nadzoruje Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do

pełnienia funkcji. Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do

wykonywania instalacji, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni

zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. Wszelkie zmiany i

odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a

także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor

Nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczące

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej,

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza

warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami

wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca ma

obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez

producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

7.   Tynkowanie – uzupełnienie tynków na kominach

7.1.  Wykonanie i naprawa

Materiały.

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B

-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym np. zaprawy gotowe suche.

Woda

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych" a w szczególności:

-       nie zawierać domieszek organicznych,

-       mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziamisty 0,5-1,0  mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw

wierzchnich – średnioziamisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie   0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-   Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy

budowlane zwykłe"

-       Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

-       Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

-       Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

-       Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie

niższa niż +5°C.

-       Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

II.       Warunki przystąpienia do robót.

-   Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

-     Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

-    Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

-     W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich środków  zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

-     Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed  nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

-      W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny

być w czasie  wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane

wodą.

III.       Przygotowanie podłoża.

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

-    W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. Ramy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.

roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

-    Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżać wodą.

IV.      Wykonywanie tynków zwykłych.

-   Przy wykonywanie tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

-    Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

-    Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

-    Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w

sposób standardowy.

-    Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

-     Tynki trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

-    Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu.

-    Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych

na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych

w proporcji 1:1:2.

V.      Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi

nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

VI.         Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na plac wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe* Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

VII.      Badania w czasie odbioru robót.

Powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

wymagać w szczególności:

-       Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-       jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-       prawidłowości przygotowania podłoży,

-       mrozoodpomości tynków zewnętrznych,

-       przyczepności tynków do podłoża,

-       grubości tynku,

-       wyglądu powierzchni tynku,

-       prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

tynku

-      wykończeniu tynku na narożach, stykach i szczelinach

dylatacyjnych.

VIII.     Odbiór tynków.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż   3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne są następujące wady:

-      wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikających do podłoża itp.,

-      trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

-       ocenę wyników badań,

-      wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia,

-      stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

7.2  Nakładanie powierzchni kryjących.

7.2.1    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi – tynki

kominów i ogniomurów ponad dachem

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być

położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty

malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby

wciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – z tym, że

do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury      12- 18°C.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy

ściśle przestrzegać przepisów bhp.

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza

się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem

oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i

natężeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania

przy malowaniu uproszczonym).

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast

dopuszcza się przy malowaniu elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy

tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekraczać 20

cm. Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i

wsiąkliwość. (Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym

narzędziem np. nożem, powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego -

od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie jest możliwe tylko

przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.) Powłoki z farb

emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem. Powłoki z farb emulsyjnych

powinny być odporne na reamulgację.  Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych

dla zdrowia są niedopuszczalne. Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10280 Roboty

malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

7.2.. Docieplenie ścian zewnętrznych.

Elewacja z wyprawy tynkarskiej akrylowej

7.2.1. Przyklejanie płyt styropianowych

a) Prace związane z przyklejaniem płyt styropianowych można prowadzić, gdy

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

b) Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkie luźne, nie

związane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć,

c) Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowopunktową”.

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co

najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej

powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm,

d) Należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni

płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą,

e) Płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak,

aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm

f) Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne

rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po

przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm,

g) Zaleca się wykonanie dodatkowego mocowania płyt styropianowych kołkami

polipropylenowymi w ilości 6 sztuk na 1 m2

5.2.2. Zbrojenie z siatki z włókna szklanego

a) Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podłoża należy prowadzić, gdy

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

b) Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z

kurzu, brudu,

c) Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z

odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem.

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w czasie wskazanym w instrukcji

producenta,

d) Na wyrównaną powierzchnię z płyt styropianowych należy naciągnąć zaprawę

klejową, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna

szklanego,

e) Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby

była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z

podłożem z płyt styropianowych,

f) Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu

deszczu i przy silnym wietrze

g) Tynk zewnętrzny można nakładać po wyschnięciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni),

7.2.2. Nałożenie warstwy tynku podkładowego

a) Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie

wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu

wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji,

b) Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z

kurzu, brudu,

c) Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu

(równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla,

d) Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C,

e) Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj.

po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia, przez okres 6 miesięcy

podkładowa masa tynkarska może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna

systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku

cienkowarstwowego),

5.2.4. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

a) Wyprawę tynkarską szlachetną nakłada się na przygotowaną warstwę zbrojoną z

siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej,

b) Podłoże powinno być stabilne równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z w szczególności z kurzu i brudu

c) Wyprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do

pojemnika z odmierzoną ilością wody i wymieszanie mechaniczne, aż do

uzyskania jednolitej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy wykorzystać w

czasie przewidzianym w instrukcji producenta. W trakcie pracy zaleca się co

pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji,

d) Tynk należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci

równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze

stali nierdzewnej,

e) Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać,

f) Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z

tworzywa sztucznego

g) Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do

zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej,

h) Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.,

i) Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie

wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i

opadów atmosferycznych,

j) Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku

powinna wynosić od +5°C do +25°C.

7.2.3.   Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz  i złom, oraz inne materiały  uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie   na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko ( przedmiar na odl. 10 km) oraz koszty związane z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki.

8.        KONTROLA  JAKOŚCI

8.1     Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

8.2 Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

8.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.4 Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

8.5   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego, należy:

*   reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

*    sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów;

*  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

*    Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

*   Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego  
      wykonania robót wykonanych wadliwie.

*    Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę.

8.6   Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004 r - o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań będą odrzucone.

8.7  Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

1)    inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3)    projektant,

4)    kierownik budowy,

5) kierownik robót budowlanych,

- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli

- przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Prowadzenie Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr

108, poz. 953) Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca

realizacji.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

■       datę przekazania wykonawcy placu budowy,

■       termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

■       przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 
      w  robotach,

■       uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

■       daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

■       zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
      i ostatecznych odbiorów robót,

■       wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

■       stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
      ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

■       dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

■       dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził,

■       inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

■       protokół przekazania terenu budowy,

■       umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

■       inne umowy cywilno-prawne,

■       protokoły odbioru robót,

■      protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie  dokumentów  budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Zgodnie z Art.46

Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest

wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te

dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

8.8  Obowiązki kierownika budowy (robót)

-     Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

-    Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż.

-   Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź   
     zanikających.

-    Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
        -    Uczestniczenie w czynnościach odbioru.

-     Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.

-  Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

z załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja

powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie uzgadniające

dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i certyfikaty

dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały.

- Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

- Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy.

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z

powodu prowadzenia   ich niezgodnie z dokumentacją.

-  Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

-  Zgłoszenie do „odbioru końcowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę.

-  Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione

koniecznością   zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy.

-Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń.

9.   ODBIORY  ROBÓT

9.1       Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

■       odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

■              odbiorowi częściowemu

■              odbiorowi ostatecznemu

■              odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.

9.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia..

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje inspektor Nadzoru.

Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem

zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną

pisemnie przez Inwestora. Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót.

Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy

(robót). Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.4. Odbiór ostateczny robót.

9.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.                                                                                                   Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2.                                                                                                                                     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SSTWiO.

9.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

■       dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

■     operat geodezyjny na komplet robót

■     dziennik budowy,

■     komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu

i stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi

Normami lub aprobatami technicznymi,  a także komplet badań próbek betonu);

■       wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5  Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.                   Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14.3 "Odbiór ostateczny robót".

10. WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .

11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i

przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.  Rysunki i szkice

12.2.     Przedmiary robót

12.3     Normy

PN-88/B-30030         Cement. Klasyfikacja.

PN-90/B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-90/B-30010         Cement portlandzki biały.

PN-93/B-02862         Ochrona   przeciwpożarowa   budynków.    Metoda   badania   niepalności

materiałów budowlanych.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona   przeciwpożarowa   budynków.  Metoda badania

niepalności    materiałów

PN-B-02153:2002     Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki.

PN-B-02851-1:1997    Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

PN-B-02784:1996     Ochrona przeciwpożarowa  budynków.   Metoda badania stopnia palności

materiałów budowlanych.

PN-B-02784:1996/Az1:1999   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

palności materiałów budowlanych (Zmiana Az1)

PN-B-10106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/Az1:2002   Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych (Zmiana Az1).
PN-B-10109:1998     Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-24008:1997     Masa uszczelniająca.

PN-B-30041:1997     Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997     Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Opracował:

inż. Janusz Kędzior