# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD CPV  -45. 45. 30. 00. – 7  Roboty  remontowe  i  renowacyjne

LOKALIZACJA :  RAWICA / TYNICA

INWESTOR :   GMINA TCZÓW

OCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W RAWICY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji .

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002

  - INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sprzęt techniczny używany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. W miejscach przeprowadzenia prac stwarzających zagrożenie zdrowia i życia należy umieścić instrukcje z numerami alarmowymi telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia muszą być wyposażeni w sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagrożenie utraty zdrowia, odpowiedni do rodzaju występujących podczas pracy zagrożeń.

Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące obsługi urządzeń i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPRCYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zgodnie z przedmiarem robót .

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW.

Należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r „O badaniach i certyfikacji”

- materiały systemowe o jednakowych parametrach określonych w projekcie budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem, wilgocią wysoką temperaturą, zgodnie z instrukcją ITB 334.2002

- Styropian samo gasnący PS-FS15 frezowany  zgodnie BN-91/6363-02 i z ITB 334/2002

- siatka zbrojąca z włókna szklanego odpowiadająca wymogom PN 92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002

- tynk akrylowy – dekoracyjny

wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN, lub aprobatą techniczną, lub umieszczenia wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych lub stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Użytkowanie sprzętu powinno być z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót, winny być przez inspektora nie dopuszczone do robót. Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje Instrukcja ITB334/2002.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić PN-B-050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Podstawą do wykonywania robót jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac właściwemu organowi procedura przetargowa wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową jakość stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Termomodernizacja ścian nadziemia

5.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Demontaż podokienników zewnętrznych oraz pozostałych zewnętrznych obróbek blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.

5.1.2 45321000-3 izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić podłoże pod docieplenie.

Przygotowanie podłoża (powierzchni ścian) podlega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany oraz  odkuciu istniejących tynków.

Po wykonaniu powyższych prac powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu i pyłu.

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych-styropian 8 .  Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami :

- płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą klejowo - szpachlową i mocowanie  do ściany za pomocą dybli,

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wtopiona w masę klejowo-szpachlową,

- odpowiedni podkład pod zastosowany tynk,

- zewnętrzna warstwa fakturowa.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. Uziarnienia do  3,0 mm).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.

Podokienniki  do wymiany .

5.1.3 45324000-4 Tynkowanie

Ściany kondygnacji nadziemnych.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy  cienkowarstwowy gr. Uziemienia do 3,0 mm

Uwaga. Kolory tynków do uzgodnienia z Zamawiającym ,zgodnie z nr podanymi na elewacji .

Wszelkie odstępstwa od uzgodnień  winny zyskać akceptację inspektora nadzoru .

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIORU WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o  wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, wytyczne technologiczne producentów użytych systemów i materiałów budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wyniki badań odbiorowych należy uznać za pozytywne jeżeli spełniają wszelkie wymagania techniczne określone warunkami technicznymi,  dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz potwierdzonych spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego.

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie przewiduje się

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiotowe dokumenty to: opracowanie kosztorysowe, wymienione w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje techniczne producentów oraz

· aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

· instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

· umowa z Inwestorem

· Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z późn. zm. i powiązane

rozporządzenia

· Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002 r. i powiązane rozp.

· Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004 r. z późn. zm.i powiązane  rozp.

· Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003 r.

· Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.

· Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych

· Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001 r. z późn. zm.

i powiązane rozp.

· Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991 r. z późn. zm.

i powiązane rozp.

· Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997 r. z późn. zm. i powiązane

rozp.

· Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985 r. z późn. zm. i powiązane

rozp.

· Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów

· Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

· Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

· Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994 r.

z późn. zm. i powiązane rozp.

· ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane

· PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków

urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

· PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki

wodne. Wymagania ogólne

II   .             ELEWACJA  OSP  W  TYNICY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1	PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji i  wymiany okien i drzwi zewnętrznych .

1.2	PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002

  - INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sprzęt techniczny używany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. W miejscach przeprowadzenia prac stwarzających zagrożenie zdrowia i życia należy umieścić instrukcje z numerami alarmowymi telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia muszą być wyposażeni w sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagrożenie utraty zdrowia, odpowiedni do rodzaju występujących podczas pracy zagrożeń.

Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące obsługi urządzeń i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPRCYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zgodnie z przedmiarem robót .

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW.

Należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” Rozporządzenie MSWiA z dnia  5 sierpnia 1998r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r „O badaniach i certyfikacji”

- materiały systemowe o jednakowych parametrach określonych w projekcie budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem, wilgocią wysoką temperaturą, zgodnie z instrukcją ITB 334.2002

- Styropian samo gasnący EPS-040  frezowany  zgodnie BN-91/6363-02 i z ITB 334/2002

- siatka zbrojąca z włókna szklanego odpowiadająca wymogom PN 92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002

- tynk akrylowy – dekoracyjny

wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN, lub aprobatą techniczną, lub umieszczenia wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych lub stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Użytkowanie sprzętu powinno być z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót, winny być przez inspektora nie dopuszczone do robót. Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje Instrukcja ITB334/2002.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić PN-B-050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Podstawą do wykonywania robót jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac właściwemu organowi procedura przetargowa wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową jakość stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Termomodernizacja ścian nadziemia

5.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Demontaż podokienników zewnętrznych oraz pozostałych zewnętrznych obróbek blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.

5.1.2 45321000-3 izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić podłoże pod docieplenie.

Przygotowanie podłoża (powierzchni ścian) podlega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany oraz  odkuciu istniejących tynków.

Po wykonaniu powyższych prac powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu i pyłu.

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych-styropian 8  cm , cokół marmolit .  Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami :

- płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą klejowo - szpachlową i mocowanie  do ściany za pomocą dybli,

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wtopiona w masę klejowo-szpachlową,

- odpowiedni podkład pod zastosowany tynk,

- zewnętrzna warstwa fakturowa.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. Uziarnienia do  3,0 mm).

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.

Podokienniki  do wymiany .

5.1.3 45324000-4 Tynkowanie

Ściany kondygnacji nadziemnych.

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy  cienkowarstwowy gr. Uziemienia do 3,0 mm

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy-wytrzymały mechanicznie i odporny na zmienne warunki.( marmolit)

Uwaga. Kolory tynków do uzgodnienia z Zamawiającym ,zgodnie z nr podanymi na elewacji .

Wszelkie odstępstwa od uzgodnień  winny zyskać akceptację inspektora nadzoru .

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIORU WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o  wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, wytyczne technologiczne producentów użytych systemów i materiałów budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wyniki badań odbiorowych należy uznać za pozytywne jeżeli spełniają wszelkie wymagania techniczne określone warunkami technicznymi,  dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz potwierdzonych spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego.

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie przewiduje się

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiotowe dokumenty to , opracowanie kosztorysowe, wymienione w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje techniczne producentów oraz.

· aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

· instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

· umowa z Inwestorem

· Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z późn. zm. i powiązane

rozporządzenia

· Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002 r. i powiązane

rozp.

· Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004 r. z późn. zm.i powiązane rozp.

· Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003 r.

· Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.

· Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych

· Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001 r. z późn. zmi powiązane rozp.

· Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991 r. z późn. zm.

i powiązane  rozp.

· Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997 r. z późn. zm. i powiązane

rozp.

· Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985 r. z późn. zm. i powiązane

rozp.

· Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów

· Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

· Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

· Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994 r.

z późn. zm. i powiązane rozp.

· ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

· normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane

· PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków

urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

· PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki

wodne. Wymagania ogólne