Znak sprawy: GPR.271.2.2020                                                                                                                 załącznik nr 1a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

# dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem   6x6

# dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczowie

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ* (spełnia/nie spełnia/uwagi wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 110) oraz wymagania stawiane samochodom pożarniczym opracowane przez KG-CNB-OP w Józefowie. |  |
| 1.2. | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). |  |
| 1.3. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.4. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |  |
| 1.5. | Samochód – fabrycznie nowy. Podać markę i typ podwozia. |  |
| 1.6. | Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji z pełnymi zbiornikami, załogą i wyposażeniem nie może przekroczyć wartości maksymalnych określonych przez producenta pojazdu bazowego. |  |
| 1.7. | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustycznie i świetlne) – belka typu LED pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych z radiotelefonu na głośnik zewnętrzny. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W. |  |
| 1.8. | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (prąd +powietrze) ze źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie pojazdu, sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. Złącze samo rozłączalne w momencie rozruchu. Wtyczka z przewodem długości min. 4 m, szczelna klapka chroniąca gniazdo po wypięciu wtyczki. |  |
| 1.9. | W kabinie kierowcy zamontowany: - radiotelefon samochodowy przewoźny (cyfrowo – analogowy), częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W (Motorola typ DM 4600 lub wyższy) z dodatkowym urządzeniem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy; 2 radiotelefony przenośne (cyfrowo – analogowy), częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 kHz (Motorola typ DP 4600 lub wyższy), moc min. 4 W; Radiotelefony muszą spełniać parametry zawarte w załączniku 3 i 4 rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. - radio z odtwarzaczem i wejściem USB; - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem , na podeście muszą się zmieścić co najmniej 2 radiotelefony i 2 latarki; - uchwyty na gaśnice GP-6x; - 4 gniazda 12 V. |  |
| 1.10. | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 225 kW – max. 325 kW; - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. |  |
| 1.11. | Napęd 6x6, terenowy. Zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory i amortyzatory. Układ przeciwblokujący ABS. Samochód wyposażony w układ wspomagania kierownicy. Przednia i tylna oś ogumienie pojedyncze. Ogumienie dostosowane do jazdy w warunkach terenowych, skrzynia biegów manualna. |  |
| 1.12. | Kabina zintegrowana, jednomodułowa, czterodrzwiowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
| 1.13. | Kabina wykonana z materiałów odpornych na korozję. Przedział osobowy wyposażony w fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowane z systemem przewożenia 4 aparatów oddechowych i różnych typów butli, fotel kierowcy pneumatyczny, schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny. Niezależne ogrzewanie postojowe silnika, kabiny oraz wentylacja (klimatyzacja). |  |
| 1.14. | Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare; - błotniki i zderzaki białe; - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000; - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. |  |
| 1.15. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA: |  |
| 2.1. | Konstrukcja nośna zabudowy i poszycie wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt). |  |
| 2.2. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (min. 180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych i mocowania na drabinę – 3 przęsła drabiny nasadkowej 27/3. Składana drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy, po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiające wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Wykonanie na dachu pojemnika na narzędzia z materiału odpornego na korozję. Skrzynia na narzędzia nie może być wyższa niż pozostałe elementy na dachu. Na dachu zamontowane uchwyty na wytwornice pianowe – 1 szt., prądownice pianowe – 1 szt., węże ssawne – 3 szt.,. |  |
| 2.3. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (LED). Na dachu kabiny zamontowana belka świetlna. Zabezpieczenie całej belki przed uszkodzeniami zewnętrznymi (siatka, orurowanie). Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Dodatkowo 6 lamp sygnalizacyjnych niebieskich na boku zabudowy (po 3 z jednej strony). Miejsce zamontowania do uzgodnienia. Montaż kratek ochronnych na przednich reflektorach. |  |
| 2.4. | Urządzenie akustyczne powinno posiadać min. 4 modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny załączany przez dowódcę. |  |
| 2.5. | Pojazd wyposażony w 7 lamp po 3 na jednej stronie (lew – prawa) i 1 z tyłu pojazdu typu LED oświetlające pole pracy wokół samochodu i zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. |  |
| 2.6. | W kabinie kierowcy zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. W przedziale autopompy zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego z możliwością wyboru strony oświetlenia. |  |
| 2.7. | Pojazd wyposażony w belkę aluminiową lub ze stali nierdzewnej z zamocowanymi 4 reflektorami dalekosiężnymi, zamontowaną z przodu na masce silnika. |  |
| 2.8. | Wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z najaśnicami typu LED o łącznym strumieniu świetlnym 30000 lm zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, stopień ochrony reflektorów masztu IP65. Przewody elektryczne nie kolidują z ruchami teleskopów. Wysokość masztu po rozłożeniu mierzona od podłoża ok. 5 m. Sterowanie masztem z panelu sterowniczego. |  |
| 2.9. | Pojazd wyposażony w podświetlenie schodów, oświetlenie skrytek LED, oświetlenie powierzchni dachu. |  |
| 2.10. | Zbiornik wody o pojemności minimalnej 5000 l (+/- 1%) Zbiornik wykonany z materiału kompozytowego odpornego na korozję lub stali kwasoodpornej. Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Nadciśnienie testowe 20 kPa. Zbiornik posiada: - właz rewizyjny - grodzie zabezpieczające - układ do napełniania geodezyjnego i hydrantowego - układ do opróżniania - układ przelewowy. |  |
| 2.11. | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automat. Zawór odcinający wlot przy napełnianiu zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 2.12. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 2.13. | Układ wodno-pianowy musi spełniać „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002”. |  |
| 2.14. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 2.15. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |
| 2.16. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozje i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.17. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności: - min. 3200 l/min przy ciśnieniu min. 8 bar - min 400 l/ min przy ciśnieniu 40 bar. |  |
| 2.18. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Ogrzewanie przedziału pompy zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002”. |  |
| 2.19. | Autopompa pożarnicza min A32/8 dwuzakresowa ze zbiornikiem wody min 5000 l oraz nasadami tłocznymi 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu) i ssawne 2 x 110 (z tyłu pojazdu). Nasady tłoczne osłonięte żaluzją lub drzwiami. |  |
| 2.20. | Autopompa dwuzakresowa spełniająca wymagania KG PSP i CNBOP dla samochodów ciężkich (szybkie natarcie wysokociśnieniowe). |  |
| 2.21. | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażone w system sterowania umożliwiający: - regulację ciśnienia pracy - automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%. System sterowany z przedziału autopompy. |  |
| 2.22. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25℃, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 2.23. | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie 60 s. |  |
| 2.25. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. czterech nasad wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego oraz zraszaczy. |  |
| 2.26. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu lub bezpośrednio po zassaniu wody do linii tłocznej. |  |
| 2.27. | Pojazd należy wyposażyć w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w tylnej części spełniające wymagania PN91/M-51270. Działko powinno mieć gabaryty dopasowane tak, aby nie wystawało podczas jazdy powyżej belki sygnalizacji oświetleniowej pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360 ̊, a w płaszczyźnie pionowej od kata ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70 ̽. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 60 m. |  |
| 2.28. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy wraz z wyłącznikiem oraz głośnikiem - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - wyłącznik silnika pojazdu - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika - manometr wysokiego ciśnienia - miernik prędkości obrotowej wału pompy - licznik motogodzin pracy autopompy |  |
| 2.29. | Samochód wyposażony w 1 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadła węża, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. Linia szybkiego natarcia umiejscowiona z prawej strony pojazdu w górnej części tylnej skrytki. |  |
| 2.30. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem Sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów. Otwieranie skrytek w rękawicach specjalnych (strażackich). |  |
| 2.31. | Zabudowa specjalistyczna wyposażona jest w modułowy system półek umożliwiający zmianę aranżacji przez użytkownika końcowego bez ingerencji w konstrukcję. |  |
| 2.32. | 2 szuflady lub tace wystające w pozycji otwartej poza obrys pojazdu posiadające oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.33. | Układ schowków powinien być zaprojektowany tak, aby umiejscowić żaluzje: 3 po lewej i prawej stronie zabudowy oraz 1 z tyłu pojazdu. |  |
| 2.34. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie całej powierzchni skrytki typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 2.35. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciagnięciem (wypadnięcie prowadnic). |  |
| 2.36. | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. |  |
| 2.37. | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą i sterowanych z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. |  |
| 2.38. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.39. | Włączenie włącznika do uruchomiania silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 2.40. | Montaż wyciągarki montowanej z przodu pojazdu o uciągu min. 9000 kg i długości liny min 25 m. Wyciągarka montowana jest na podstawie ze stali umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego. Do wyciągarki dostarczone zblocze podwajające siłę uciągu. Sterowanie wyciągarką z pilota i kabiny kierowcy. Wyciągarka wyposażona w osłonę przed działaniem warunków atmosferycznych. |  |
| 2.41. | Z tyłu nad żaluzją zamontowana kamera cofania z monitorem min. 7” zamontowanym w kabinie, służącym również jako nawigacja samochodowa. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Kamera musi być automatycznie uaktywniana w momencie włączenia biegu wstecznego. |  |
| 2.42. | Zabudowa nie może naruszyć przewidzianych przez producenta pojazdu kątów natarcia i zejścia. |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |
| 3.1. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – nazwa OSP oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą) |  |
| 3.2. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 3.3. | Klucz do kół, 1 klin, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi oraz podnośnik. |  |
| 4. | WARUKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 4.1. | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 4.2. | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim w 2 egzemplarzach. |  |
| 4.3. | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, w tym: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |
| 4.4. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.5. | Samochód przy odbiorze zatankowany paliwem do pełna. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia Z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający. |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

- Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art.  29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.